## Slide 1
UNIDAD 3.- DISEÑO DE VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS
ÍNDICE
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE

## Slide 2
ÍNDICE
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
DISEÑO DE VIGAS
MÉTODO DE ESFUERZOS DE TRABAJO
MÉTODO DE FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA
FLEXIÓN
CORTANTE
DEFLEXIÓN
FLEXIÓN BIAXIAL
MÉTODO PLÁSTICO
APLICACIONES A VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 3
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
MÉTODO DE ESFUERZOS DE TRABAJO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 4
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO
El método ASD (Allowable Stress Design), se diseña de manera tal que las tensiones calculadas por efectos de las cargas de servicio no superen los valores máximos en las especificaciones, es decir que se trabaja en función de las tensiones admisibles, donde estas son una fracción de las tensiones cedentes del material, ya que por basarse en el análisis elástico de las estructuras, los elementos deben ser diseñados para comportarse elásticamente.

## Slide 5: Elementos en tracción La resistencia de diseño está asociada a dos posibles estados límites: fluencia en el área bruta y fractura en el área neta efectiva. En el método ASD se define la resistencia admisible en tracción dividiendo la resistencia nominal por un factor de seguridad. La resistencia del elemento es el menor valor obtenido al considerar los dos estados límites. Elementos en compresión El diseño de secciones simétricas bajo esfuerzos de compresión requiere algunas consideraciones del estado límite de pandeo por flexión, asociado a la carga crítica de pandeo correspondiente. Las columnas han sido tradicionalmente diseñadas tomando como límite la carga crítica de pandeo elástico para el ASD.
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO

## Slide 6: Elementos en flexión El diseño de elementos en flexión considera cuatro estados límites: fluencia, pandeo local del ala, pandeo local del alma y pandeo lateral en torsión. Estado límite de fluencia Controla el diseño de elementos compactos, cuya ala comprimida está suficientemente arriostrada para evitar el volcamiento. La resistencia nominal se presenta asociada a un momento plástico. En las versiones anteriores del formato ASD, la razón de módulos se tomaba conservadoramente igual a 1.1, con lo cual resulta para secciones compactas una tensión admisible de Fb = 0.66 Fy. La disposición ASD 2005 coincide con las anteriores en el estado límite de fluencia. Sin embargo, la especificación actual permite al diseñador aprovechar la verdadera relación de módulos que permite llegar a resistencias hasta un 20% mayores (~0.80Fy).
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO

## Slide 7: Esfuerzo de corte Las disposiciones para esfuerzo de corte en secciones de ala ancha y secciones armadas, considerando o no el efecto del campo de tracciones, se unificaron de forma tal que la resistencia al esfuerzo de corte de una sección W laminada en la especificación 2005 resulta ser la misma que se usaba en la especificación ASD 1989. En términos de tensión admisible, da un valor para el esfuerzo de corte de 0.4 Fy. Las resistencias a la compresión y la flexión se determinan considerando que cada solicitación actúa aisladamente, mediante un análisis de segundo orden (incluido en el proceso de análisis) o a través del análisis usual de primer orden, a cuyo resultado se le aplica un factor de amplificación. En la práctica, cuando una estructura se deforma, las fuerzas internas cambian de dirección, por lo que se requiere el estudio de una geometría deformada, lo que se conoce como análisis de segundo orden. Este efecto ha sido incluido en las especificaciones AISC en 1961. En las ASD 1989 se amplificaron las tensiones de flexión.
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO

## Slide 8: Elementos compuestos El tratamiento de la construcción compuesta representa uno de los cambios más importantes respecto de las primeras especificaciones ASD, el que refleja el generado en su filosofía, pues se considera que ASD no requiere una distribución de tensiones elásticas. Al igual que en las otras disposiciones, se establece una resistencia nominal de los elementos, a la cual se aplica un factor de seguridad para obtener los valores admisibles ASD. Las nuevas disposiciones de la AISC han modificado el método ASD de forma tal que pueda ser usado indistintamente cualquiera de los dos métodos (ASD ó LRFD), dando al diseñador la libertad de elegir basado en su experiencia. El siguiente cuadro incluye las opiniones de empresas que están dentro del mercado de acero, las cuales dan su punto de vista sobre las limitaciones que enfrenta el diseño y construcción de este producto.
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO

## Slide 9
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO
Ejemplo 9-1 de McCormac 5ta ed.
¿Es la sección compacta y lateralmente soportada mostrada en la figura, suﬁcientemente fuerte para soportar las cargas dadas si Fy = 50 ksi?

## Slide 10
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO
Solución: Usando una W21” X 44 lb/ft (

## Slide 11
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO
Dado el peso de la viga
ASD

## Slide 12
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CAPACIDAD POR MOMENTO, ZONA 2
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO POR ESFUERZOS DE TRABAJO
Cuando ocurre un momento constante a lo largo de la longitud sin soporte lateral, o a medida que esta longitud en el patín de compresión de una viga o la distancia entre los puntos de arriostramiento de torsión aumentan más allá de , la capacidad por momento de la sección se reduce cada vez más. Por último, para una longitud sin soporte Lr, la sección se pandeará elásticamente tan pronto como se alcance el esfuerzo de ﬂuencia. Sin embargo, debido al proceso de laminación, se tiene en la sección un esfuerzo residual igual a . En consecuencia, el esfuerzo por ﬂexión calculado elásticamente sólo puede alcanzar el valor Fy - Fr = 0.7Fy. La resistencia nominal de momento para las longitudes sin soporte lateral entre y se calcula con la siguiente ecuación:

## Slide 13
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
MÉTODO DE FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 14
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Para crear las superficies horizontales y los espacios que se requieren en muchas construcciones se utilizan elementos estructurales de eje recto, horizontal y que resisten las cargas producidas por personas.
Las vigas son elementos estructurales que soportan cargas transversales y quedan por lo tanto sometidas principalmente a flexión. Se considera que un miembro estructural es una viga si esta cargado de tal manera que se genera flexión en el.

## Slide 15
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Las acciones que obran sobre las vigas y la estructura de la que forman parte ocasionan en ellas momentos flexionante y fuerzas cortantes, de manera que el problema de diseño consiste en proporcionar resistencia suficiente ante esas dos solicitaciones, o su combinación, en todas las secciones transversales, y rigidez adecuada para evitar deformaciones excesivas.
Las vigas son poco eficiente estructuralmente, pues solo una parte muy pequeña del material que las compone trabaja a esfuerzos elevados. Las vigas están usualmente orientadas horizontalmente y sometidas a cargas verticales.

## Slide 16
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN COMO VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
La función principal de las vigas es transmitir fuerzas transversales a los apoyos, sin que se exceda su resistencia a la flexión y sin que las deformaciones en el plano de carga sean excesivas.
La resistencia al flexión proviene principalmente del par de fuerzas interiores, de tensión y compresión, que se generan en los patines. La mayor cantidad de material ha de estar alejada del eje de flexión, con las limitaciones adecuadas para que no sea critico el pandeo local del alma.
Las secciones que tienen un momento de inercia alrededor del eje de flexión mayor que respecto al normal a el son susceptibles de pandearse lateralmente por flexo-torsión, a menos que se utilicen restricciones exteriores.

## Slide 17
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
SECCIONES TRANSVERSALES MAS COMUNES
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Los perfiles H laminados suelen ser la mejor opción en estructuras para edificios urbanos o industriales ordinarios, algunos que de igual forma se utilizan son los W, S, y M siendo estos lo mas utilizados.

## Slide 18
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Las especificaciones del AISC distinguen las vigas de las trabes armadas con base en la razón de ancho a espesor del alma. El miembro debe tratarse como una viga independientemente de que sea un perfil rolado o compuesto si:
El miembro es considerado como una trabe armada si:
AISC
Tabla B5.1

## Slide 19
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Para vigas la relación básica entre los efectos de las cargas y la resistencia es:
En donde: = combinación gobernante de momentos por cargas factorizadas = factor de resistencia para vigas = 0.90 = resistencia nominal por momento La resistencia de diseño , se llama a veces momento de diseño.
AISC
(F1-12)

## Slide 20
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO PLÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Para poder determinar la resistencia nominal por momento Mn debemos primeramente examinar el comportamiento de las vigas en todo el intervalo de carga, desde muy pequeñas cargas hasta el punto de colapso.

## Slide 21
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO PLÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
El esfuerzo en cualquier punto puede encontrarse con la formula de la flexión: Donde M.- es el momento flexionante en la sección transversal. Y.- es la distancia perpendicular del plano neutro al punto de interés. Ix.- es el momento de inercia del área del a sección transversal con respecto al eje neutro

## Slide 22
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO PLÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Para esfuerzo máximo
Para una sección transversal simétrica Sx tendrá dos valores:
Una viga simplemente apoyada con una carga concentrada en el centro del claro se muestra. Una vez que la fluencia comienza ,la distribución del esfuerzo sobre la sección transversal dejara de ser lineal y la fluencia avanzara de la fibra hacia el eje neutro. Al mismo tiempo la región por fluencia se extenderá desde el centro de la viga conforme el momento flexionante se alcanza en mas localidades.
AISC
(F1-1)

## Slide 23
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO PLÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO

## Slide 24
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE LAS BARRAS FLEXIONADAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Curva momento- deflexión de una viga en flexión pura

## Slide 25
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE LAS BARRAS FLEXIONADAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Curva momento- deflexión de una viga en flexión pura

## Slide 26
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE LAS BARRAS FLEXIONADAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Donde
A=área de todas la sección transversal
a=distancia entre los centroides de las dos medias áreas
=módulo de sección plástico
AISC
(2-11)

## Slide 27
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Para el perfil compuesto mostrado, determine:
a)El módulo de sección elástico S y el momento de fluencia My
b)El módulo de sección plástico Z
c)El momento plástico Mp
La flexión es respecto al eje x y el acero es A572 grado 50.
Componente |  | A | d | 
Patín | 0.6667 | 8 | 6.50 | 338.70
Patín | 0.6667 | 8 | 6.50 | 338.70
Alma | 72 | 6 | - | 72
Suma |  |  |  | 749.40
Componente |  | A | d | 
Patín | 0.6667 | 8 | 6.50 | 338.70
Patín | 0.6667 | 8 | 6.50 | 338.70
Alma | 72 | 6 | - | 72
Suma |  |  |  | 749.40

## Slide 28
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
El modulo de sección elástico es:
El momento de fluencia es:
Respuesta
AISC
(2-10)

## Slide 29
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Brazo de palanca del par interno resistente
Modulo se sección plástico
El modulo de sección plástico
Componente | A | y | Ay
Patín | 8 | 6.5 | 52
Alma | 3 | 3 | 9
Suma | 11 |  | 61
Respuesta

## Slide 30
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO

## Slide 31
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 2
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Calcule el momento plástico Mp para un perfil w10”x60 lb/ft de acero A36.
d, a = in
A= in²

## Slide 32
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 2
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Calcule el momento plástico Mp para un perfil w10”x60 lb/ft de acero A36.

## Slide 33
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESTABILIDAD
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Si puede esperarse que una viga permanezca estable hasta la condición plástica total, la resistencia nominal por momento puede tomarse como la capacidad por momento plástico es decir:

## Slide 34
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESTABILIDAD
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
De otra manera Mn será el menor que Mp igual que un miembro en comprensión, la inestabilidad puede ser en un sentido total de conjunto o bien local. Cuando una viga se flexiona, la región en comprensión (arriba del eje neutro) es análoga a una columna y de manera similar a esta, se pandeara si el miembro es suficientemente esbelto. Que la viga pueda soportar un momento suficientemente grande para alcanzar la condición plástica total depende también de que la integridad de la sección transversal se mantenga.

## Slide 35
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESTABILIDAD
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ESFUERZO DE FLEXIÓN Y MOMENTO ULTIMO
Los efectos del pandeo local y lateral torsionante se muestran adicionalmente.

## Slide 36
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 37
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
La herramienta fundamental para el estudio teórico de las barras flexionadas en uno de sus planos de simetría es la grafica momento-curvatura

## Slide 38: La importancia de la grafica momento-curvatura de una sección sometida a flexión de intensidad creciente estriba en que partiendo de ella se puede obtener el diagrama de curvaturas a lo largo del eje de la parte superior de la figura.
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Se muestran las deformaciones unitarias de la sección y, en la inferior los esfuerzos correspondientes

## Slide 39: Donde:
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
El momento flexionante exterior es igual al momento resistente interno, de manera que debe satisfacerse la igualdad en el intervalo elástico:
Reed Vol 2. Pg. 250

## Slide 40: Sustituyendo σ por su valor en función de φ dado por en la ecuación , se obtiene φE el comportamiento elástico de la sección termina cuando el momento alcanza el valor My: La curvatura correspondiente, en el instante en el que se inicia el flujo plástico en los bordes superior e inferior es: dividiendo los dos miembros de entre My se obtiene:
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Es valida en el intervalo elástico

## Slide 41
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Las ecuaciones momento-curvatura correspondientes a cada uno de los intervalos en que se divide el comportamiento de la sección puede revolverse analíticamente pero es laborioso. Para simplificar el problema la relación M-φ se analiza mediante las tres líneas rectas punteadas.

## Slide 42
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Cuyas ecuaciones e intervalos de aplicación son:
Structural Stability of Steel. Eq. 3.75

## Slide 43: Viga libremente apoyada con una carga P aplicada en el centro del claro y diagramas de momentos y curvaturas correspondientes a dos intensidades de cargas.
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Diagrama de curvaturas

## Slide 44
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
La curvatura máxima en el centro del claro, es
donde, la letra q representa
Dividiendo los dos miembros de esta ecuación entre , e introduciendo una nueva variable
Puede escribirse

## Slide 45
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Esta ecuación es valida para el intervalo:
Ya que la q máxima para la que todavía es aplicable es:
Si sustituimos M por PL/4 :
Se obtiene

## Slide 46
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS QUE FALLAN POR EXCESO DE FLEXIÓN EN EL PLANO DE LAS CARGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
El Angulo θ es ahora igual a la mitad del area del diagrama de
curvaturas
Dividiendo ambos miembros entre y ordenando términos,
se obtiene
Ecuación que es valida para

## Slide 47
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CONCLUSIÓN DEL PROBLEMA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
La viga es elástica hasta que q=6.
Su capacidad de carga sigue aumentando en el intervalo elástico (q>6), gracias al endurecimiento por deformación, pero aumentos muy pequeños de q (es decir, la carga P) se presentan acompañados por grandes rotaciones en los extremos.

## Slide 48
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
De acuerdo con la clasificación de la AISC:
Si y el patín esta conectado en forma continua al alma, la sección es compacta.
Una viga puede fallar al alcanzarse en ella el momento MP y volverse totalmente plástica, o puede fallar por:
Pandeo lateral-torsional (PLT)
Pandeo local del patín (PLP)
Pandeo local del alma (PLA)

## Slide 49
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
El análisis de resistencia por flexión se aplica a 2 tipos de vigas
Perfiles I y H laminados en caliente flexionados respecto al eje fuerte y cargados en el plano del eje débil.
Canales flexionados respecto al eje fuerte y cargados a través del centro de cortante o restringidas contra torsión.

## Slide 50
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Perfiles compactos.
Son aquellos que cuyas almas están conectadas en forma continua a los patines y que satisfacen los siguientes requisitos de ancho-espesor para el patín y el alma:
AISC TABLE B5.1

## Slide 51
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Las vigas compactas soportadas lateralmente son bastante comunes y es el caso mas simple.
donde:
El limite 1.5My para MP es para prevenir deformaciones excesivas por carga de trabajo y satisface cuando :
ó
AISC (F1-1)

## Slide 52
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
La resistencia por momento de perfiles compactos es una función de la longitud no soportada Lb , definida como la distancia entre puntos de soporte lateral, o arriostramiento.
Si la longitud no soportada no es mayor que LP , se considera que la viga tiene soporte lateral total entonces:
AISC (F1-1)

## Slide 53
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
La viga mostrada en la figura es un perfil W16” x 31 lb/ft de acero A36. Ella soporta una losa para piso de concreto reforzado que proporciona soporte lateral continuo al patín de compresión. La carga muerta de servicio es de 450 lb/ft. Esta carga está sobrepuesta a la viga; no incluye el peso propio de la viga. La carga viva de servicio es de 550 lb/ft. ¿tiene esta viga una resistencia adecuada por momento?
WD= 450 lb/ft
WL= 550 lb/ft

## Slide 54
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
SOLUCION:
La carga muerta por servicio total, incluido el peso propio es
WD = 450 lb/ft+31 lb/ft = 481 lb/ft
Para una viga simplemente apoyada y con carga uniforme, el momento flexionante máximo se presenta a la mitad del claro y es igual a:
Vigas de eje recto isostáticas

## Slide 55
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Donde w es la carga en unidades de fuerza por longitud unitaria y L es la longitud del claro. Entonces:
La carga muerta es menor que 8 veces la carga viva, por lo que gobierna la combinación de cargas A4-2:
Mu= 1.2 MD + 1.6 ML = 1.2 (54.11 ) + 1.6 (61.88 ) = 164 ft-kips
Alternativamente, las cargas pueden factorizarse desde el principio:
Wu = 1.2 wD + 1.6 wL= 1.2(0.481 kips/ft) + 1.6(0.550 kips/ft) = 1.457 kips/ft

## Slide 56
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Revisión de la compacticidad:
Por tanto el patín es compacto
(para todos los perfiles en el manual)
Por lo tanto: un perfil W16 x 31 es compacto en acero A36. Como la viga es compacta y esta soportada lateralmente:
AISC (A-G2-11)
AISC (A-G2-12)

## Slide 57
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Revisión de
RESPUESTA: el momento de diseño no es menor que el momento por carga factorizada, por lo que el perfil W16”x31 lb/ft no es satisfactorio.

## Slide 58
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR MOMENTOS DE PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Ecuación para la resistencia por pandeo lateral torsionante elástico teórico.
Donde:
Lb = longitud no soportada
G = módulo cortante
= 11,200 ksi para el acero estructural
J = constante de torsión (in⁴)
Cw = constante de alabeo (in⁶)
El momento correspondiente a la primera fluencia es:
Usaremos:
Especificación ANSI/AISC 360-10.
Nota de (F2-4)

## Slide 59
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR MOMENTOS DE PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Cuando Mn se hace igual a Mr, se obtiene la siguiente ecuación:
Donde:
AISC (F1-6)
AISC (F1-8)
AISC (F1-9)

## Slide 60
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR MOMENTOS DE PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Igual que las columnas, el comportamiento inelástico de las vigas es mas complicado que el comportamiento elástico y se usan a menudo formulas empíricas.
donde:
AISC (F1-2)
AISC (F1-4)

## Slide 61
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR MOMENTOS DE PERFILES COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Donde:
Mmax= valor absoluto del momento máximo dentro de la longitud no soportada(incluidos los puntos extremos)
MA= valor absoluto del momento en el punto cuarto de la longitud no soportada
MB= valor absoluto del momento en el centro de la longitud no soportada
MC= valor absoluto del momento en el punto ¾ de la longitud no soportada cuando el momento flexionante es uniforme, el valor de Cb es:
AISC (F1-3)

## Slide 62
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Determine Cb para una viga simplemente apoyada y uniformemente cargada con soporte lateral solo en sus extremos.
SOLUCION: debido a la simetría, el momento flexionante máximo esta en el centro del claro, por lo que:

## Slide 63
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Debido también a la simetría, el momento en el cuarto del claro es igual al momento en los tres cuartos del claro.:
RESPUESTA: Cb = 1.14
AISC (F1-3)

## Slide 64
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VALORES DE Cb Y Lb EN VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS

## Slide 65
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Determine la resistencia de diseño φMn para un perfil W14” x 68 lb/ft de acero A242 con
Soporte lateral continuo
Longitud no soportada = 20ft; Cb = 1.0
Longitud no soportada = 20ft; Cb= 1.75
SOLUCION.- De la parte I del manual, un perfil W14” x 68 lb/ft esta en el grupo 2 de perfiles y se tiene, por lo tanto, disponible con un esfuerzo de fluencia Fy de 50 Ksi. Determine si el perfil es compacto, no compacto o esbelto:

## Slide 66
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS

## Slide 67
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
RESPUESTA.
φbMn = 0.90(479.2 ft-kips) = 431.28 ft-kips
Lb = 20 ft y Cb = 1.0 calcule Lp y Lr:
De las tablas de propiedades de torsión en la parte I del manual:
J= 3.02 in⁴ y Cw= 5380 in⁶

## Slide 68
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Aunque X1 y X2 están tabuladas en las tablas de dimensiones y propiedades en la parte I del manual, las calculamos como ilustración:

## Slide 69
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS

## Slide 70
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
Como Lp<Lb<Lr, la resistencia se basa en el pandeo lateral torsionante inelástico.
Donde:
M = ft·kips

## Slide 71
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES COMPACTOS
RESPUESTA
φbMn = 0.90(392.4 ft-kips) = 353.16 ft-kips
Lb = 20ft y Cb = 1.75. la resistencia de diseño para Cb = 1.75 es 1.75 veces la resistencia de diseño para Cb = 1.0. por lo tanto.
Mn = 1.75(392.4 ft-kips) = 686.7 ft-kips>Mp = 479.2ft-kips
La resistencia nominal no debe exceder de Mp; por consiguiente, use una resistencia nominal de Mn = 479.2ft-kips:
RESPUESTA
φbMn = 0.90(479.2 ft-kips) = 431.28ft-kips

## Slide 72
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES NO COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 73
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
TEORÍA PLÁSTICA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
HIPÓTESIS
Para el estudio de las vigas de acero flexionadas en el plano de carga con solicitaciones de intensidad creciente se aceptan las hipótesis siguientes, propias de la teoría plástica simple:
1.- El acero sigue la Ley de Hooke hasta el limite de fluencia; crecimiento indefinido de deformaciones esta primera hipótesis equivale a aceptar la grafica esfuerzo- deformación:
La suposición de que puede haber deformaciones ilimitadas bajo esfuerzo σy constante, es aceptable por que en aplicaciones practicas no suele llegarse al endurecimiento por deformación, generalmente las estructuras se conservan en los intervalos elástico y plástico.

## Slide 74
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
TEORÍA PLÁSTICA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS

## Slide 75
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
TEORÍA PLÁSTICA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
El acero tiene las mismas propiedades en compresión que en tensión, con valores iguales de E y σy en las dos solicitaciones.
El acero es homogéneo e isótropo en las dos zonas de interés, elástica y plástica.
Cada fibra longitudinal de una pieza en flexión trabaja como si estuviese aislada, en tensión o compresión simple.
Todas las secciones transversales tienen un eje de simetría, alojado en el plano de la flexión.
Las secciones transversales planas antes de la deformación permanecen planas después de esta, y se conservan normales al eje longitudinal deformado.

## Slide 76
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
TEORÍA PLÁSTICA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Las fuerzas normales interiores en las secciones transversales de las vigas son mecánicamente equivalentes a un par.
Las deformaciones son suficientemente pequeñas, en los dos intervalos, para que pueda considerarse ϕ = tan ϕ, siendo ϕ la curvatura en un punto cualquiera del eje de la barra.
No hay fallas prematuras por pandeo de ningún tipo, local o lateral.

## Slide 77
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS BAJO CARGA CRECIENTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Una viga doblemente empotrada de sección transversal rectangular constante, con carga uniformemente repartida, servirá como ejemplo.
Viga doblemente empotrada con carga uniformemente repartida

## Slide 78
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS BAJO CARGA CRECIENTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
En base a lo anterior se puede estudiar el comportamiento de las vigas desde las primeras fases del proceso de carga hasta el colapso.
El esfuerzo normal en un punto cualquiera se calcula con la formula ordinaria para flexión:
Los esfuerzos máximos en cada sección se presentan en los bordes superior e inferior:
S= I/y max; modulo de sección elástico de la sección transversal constante de la viga.

## Slide 79
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS BAJO CARGA CRECIENTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Como los momentos flexionantes máximos son los de las secciones extremas, aparecen en ellas los esfuerzos normales mas grandes:
La curvatura del eje deformado en una sección transversal cualquiera es:

## Slide 80
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS BAJO CARGA CRECIENTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
El comportamiento elástico termina cuando aparece el esfuerzo de fluencia en algún punto, lo que aparece cuando:
De esto se obtiene la carga que ocasiona la terminación del comportamiento elástico:
: momento flexionante que ocasiona la aparición del esfuerzo de fluencia en una sección y es equivalente a:
= S

## Slide 81
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS BAJO CARGA CRECIENTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Ecuacion aplicable para calcular las curvaturas en las secciones extremas:
= momento de inercia de la porción central elástica.
Cuando la carga crece, aumentan las deformaciones en las secciones extremas, y se reduce la amplitud de la zona central elástica, al extenderse hacia el eje de flexión las dos regiones, superior e inferior.

## Slide 82
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
MOMENTO PLÁSTICO RESISTENTE Y FACTOR DE FORMA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
La plastificación total de una sección transversal de una viga implica dos fenómenos muy importantes:
1.- El momento flexionante en la sección es el máximo que esta puede resistir, pues los esfuerzos normales no pueden ser mayores que .
2.- La sección admite rotaciones ilimitadas, al desaparecer la zona elástica central de la que provenía su rigidez en etapas anteriores.
El momento resistente máximo de la sección se determina:
El momento externo máximo que puede soportar la sección es:
MOMENTO PLASTICO RESISTENTE

## Slide 83
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE VIGAS BAJO CARGA CRECIENTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
El momento máximo que resiste una sección es su momento plástico:
Z: modulo de sección plástico = (A/2)a
A: área de toda la sección transversal.
a: dist. entre los centroides de las dos medias áreas.

## Slide 84
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FACTOR DE FORMA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Es una característica geométrica de la sección; representa una reserva de capacidad para resistir flexión fuera del intervalo elástico, pues este termina cuando el momento alcanza el valor y la sección admite incrementos adicionales, hasta llegar .
Para sección rectangular: 1.5
Nota: valor grande cuando la mayor parte del material esta cerca del eje de flexión y pequeños cuando esta lejos, P.E. : 1.7 para el circulo y 1.14 perfiles laminados.

## Slide 85
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ARTICULACIÓN PLÁSTICA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
El comportamiento de una sección plastificada es análogo al de una articulación real, con la diferencia de que en esta el momento es nulo, mientras que en aquella se mantiene igual a ; cuando el momento flexionante en una sección alcanza un valor igual a su momento plástico resistente se forma en ella una articulación plástica, caracterizada por que admite rotaciones ilimitadas bajo momento constante.

## Slide 86
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
MOMENTO CURVATURA DE UNA ARTICULACIÓN PLÁSTICA Y REAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
El comportamiento de una articulación plástica en una sección con factor de forma unitario, en la teoría plástica simple se acepta la representación idealizada formada por dos líneas rectas lo que equivale a suponer que la sección se comporta elásticamente hasta que el momento flexionante llega a .

## Slide 87
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CARGA- FLECHA EN EL CENTRO DEL CLARO DE LA VIGA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS

## Slide 88
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
REDISTRIBUCIÓN DE MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
En el intervalo elástico los momentos en los extremos de la viga son de magnitud doble que en el centro del claro, pero cuando se presenta el colapso los tres son iguales.
CAPACIDAD DE ROTACIÓN
La redistribución de momentos que precede a la falla exige que las articulaciones plásticas que intervienen en el mecanismo de colapso tenga una capacidad de rotación adecuada.
CASOS EN QUE NO HAY REDISTRIBUCIÓN DE MOMENTOS
No hay redistribución de momentos en ninguna estructura isostática; pues la primera articulación plástica la convierte en un mecanismo; el incremento de resistencia por encima de la terminación del comportamiento elástico es solo el debido al factor de forma.

## Slide 89
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
AMPLITUD DE LAS ARTICULACIONES PLÁSTICAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Para fines de análisis suele suponerse que las articulaciones plásticas están concentradas en la sección en que el momento vale y que en ella se presenta toda la rotación inelástica, aunque para el calculo exacto de deflexiones y para resolver algunos problemas de diseño deben tenerse en cuenta sus dimensiones.

## Slide 90
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
La mayoría de los perfiles W, M y S, son compactos para = 36 ksi y = 50 ksi.
Tipos de perfiles

## Slide 91
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES NO COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Unos cuantos son no compactos debido a la razón ancho- espesor del patín, pero ninguno es esbelto. Las almas de todos los perfiles rolados dados en algunos manuales son compactas, por lo que los perfiles no compactos están expuestos solo a los estados limite de pandeo lateral torsionante y de pandeo local del patín. Las resistencias correspondientes a ambos estados limite deben calcularse y gobernara el valor mas pequeño.

## Slide 92
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFILES NO COMPACTOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
λ = /
Si λ , el patín es no compacto, el pandeo será inelástico, y:
= 65/
= 141/
= (-)
= esfuerzo residual = 10 ksi
Condición:
Especificación ANSI/AISC 360-10.
Nota de (F3-1)

## Slide 93
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Una viga simplemente apoyada con claro de 40 ft esta soportada lateralmente en sus extremos y esta sometido a la siguientes cargas de servicio:
Carga muerta = 400 Lb/ft (incluido el peso de la viga)
Carga viva = 1000 Lb/ft
Si se usa acero ASTM A572 grado 50,¿es adecuado un perfil W14” X 90 lb/ft?
Solución:
La carga factorizada y el momento son:
= 1.2 + 1.6 = 1.2(0.400 kips/ft) + 1.6(1 kips/ft) = 2.08 kips/ft
=(1/8) = 2.080 kips/ft(1/8) = 416 ft-kips
Determine si el perfil es compacto o no compacto:
λ = / = 10.2 = 65/ = 65/ = 9.19
= 141/ = 141/ =22.3

## Slide 94
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS

## Slide 95
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Como λ esta sección es no compacta.
REVISE LA CAPACIDAD CON BASE EN EL ESTADO LIMITE DE PANDEO LOCAL DEL PATÍN:
= = 50 ksi(157 in³)/12 = 654.2 ft-kips
= (- ) = (50 ksi-10 ksi)(143 in³)/12 = 476.7 ft-kips
= - ( - )[(10.2-9.19)/(22.3-9.19)] =640.5 ft-kips
La resistencia de diseño basada en el PLP es por tanto:
= 0.90(640.5 ft-kips) = 576 ft-kips
Revisar la capacidad con base en el estado limite de pandeo lateral torsionante. De la tabla de selección para diseño por factor de carga:
= 15 ft y = 38.4 ft
= 40ft por lo que la falla es por PLT elástico.

## Slide 96
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
De la parte 1 del Manual:
= 362
J = 4.06
= 16000
Para una viga cargada uniformemente simplemente apoyada con soporte lateral en los extremos:
= 1.14

## Slide 97
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
La ecuación F1-13 del AISC da:
= (/ )
= 1.14
= 6180 in-kips = 515 ft-kips
= 654.2 ft-kips 515.0 ft-kips
Resultado satisfactorio
Como 515 640.5, es PLT gobierna, y…
= 0.90(515 ft-kips) = 464 ft-kips = 416 ft-kips
Resultado satisfactorio
Como
La viga tiene resistencia por momento adecuado.
M=ft-kips, Lb= in, E, G,=ksi, I, J=in⁴, Cw= in⁶

## Slide 98
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESUMEN DE LA RESISTENCIA POR MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
Calculo de la resistencia nominal por momento de perfiles I y H flexionados respecto al eje x. este resumen es solo para perfiles compactos y no compactos.
1.- Determine si el perfil es compacto.
2.-Si el perfil es compacto, revisar por pandeo lateral torsionante.
Si , no hay PLT, y =
Si , habrá PLT inelástico, y…
Si , habrá PLT, y…
= x

## Slide 99
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESUMEN DE LA RESISTENCIA POR MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
3.-Si el perfil es no compacto debido al patín, el alma o ambos, la resistencia nominal será la mas pequeña de las resistencias correspondientes al pandeo local del patín, al pandeo local del alma, y al pandeo lateral torsionante.
a.- Pandeo local del patín:
Si λ , no hay PLP
Si λ , el patín es no compacto, y
b.- pandeo local del alma:
Si λ , no hay PLA
Si λ , el patín es no compacto, y
AISC (F1-2)

## Slide 100
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESUMEN DE LA RESISTENCIA POR MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES NO COMPACTOS
c.-Pandeo lateral torsionante:
Si , no hay PLT
Si , habrá PLT inelástico
Si , habrá PLT inelástico, y

## Slide 101
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 102
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE COLAPSO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Cualquier condición externa o interna que incapacita a una estructura o a un elemento estructural a cumplir la función para la que ha sido diseñada.
La carga de colapso se determina con una sucesión de análisis elásticos. Suponiendo que en cada uno, hay articulaciones reales en las secciones donde se han formado articulaciones plásticas, esto termina cuando la estructura completa, o una parte, se convierte en un mecanismo.

## Slide 103
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
VIGA

## Slide 104
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
1ᵃetapa:
El comportamiento elástico termina al formarse la primera articulación plástica, cuando el mayor de los momentos obtenidos con un análisis elástico, iguala al momento plástico resistente, constante de la viga:
Diagrama de momentos Flexionante obtenido con un análisis elástico.

## Slide 105
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
1ᵃetapa:
La flecha correspondiente, en el punto de aplicación de la carga, se obtiene aplicando la teoría elástica a la viga:
El diagrama de momento al terminar es la articulación plástica en el extremo izquierdo A.
Terminación de la primera etapa.

## Slide 106: 2ª. Etapa
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Se realiza un nuevo análisis, suponiendo articulación en A.
Diagrama de momentos.

## Slide 107: 2ª. Etapa
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La etapa termina cuando aparece la segunda articulación plástica en B o en C. cuando la suma de los momentos de las 2 etapas igualan al momento plástico en alguno de esos dos puntos.
Para que la segunda articulación se forme en C, debe cumplirse la condición.
6.69 + 1.56P = 10.0 ∴ Pc = 2.12 Ton.
Para formarse en B,
5.04 + 1.33Pʙ = 10.0, Pʙ = 3.73 Ton ˃ Pc
La segunda articulación plástica aparece en C

## Slide 108
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
3ᵃ Etapa:
La flecha adicional es la que ocasiona la fuerza de 2.12 ton en el punto C de la viga:
El diagrama de momentos muestra cuando termina la segunda etapa. Articulaciones en Ay C.

## Slide 109
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Terminación de la Segunda etapa.
Diagrama Momento Flexionante
3ª. Etapa

## Slide 110
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Terminación 3ª. Etapa
3ᵃ Etapa:
Termina al formarse la tercera articulación plástica, en B, cuando El incremento de la flecha es:

## Slide 111
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
GRÁFICA CARGA – DESPLAZAMIENTO DE LA VIGA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE

## Slide 112
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DIRECTA DE LA CARGA DE COLAPSO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Existen dos métodos:
Método Estático:
Mediante diagramas de momento flexionante correspondientes al momento en que se presenta el colapso de una viga, por equilibrio, su ordenada máxima 2Mp, debe ser igual a lo que proporciona una ecuación para re calculo de la carga última:

## Slide 113: Método Cinemático
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DIRECTA DE LA CARGA DE COLAPSO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Mecanismo de colapso de la viga

## Slide 114
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DIRECTA DE LA CARGA DE COLAPSO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La curva I de la figura anterior (b) representa la configuración del eje de la viga cuando se forma la tercera articulación plástica, un instante después el eje pasa a la posición II, pero los momentos flexionantes se conservan sin cambio en toda la pieza. Igualando el trabajo de las fuerzas exteriores al pasar de I a II, se obtiene una ecuación para despejar Wu.
Trabajo exterior:
Trabajo interior:

## Slide 115: Aplicación de los métodos directos para determinar la resistencia de la viga
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DIRECTA DE LA CARGA DE COLAPSO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE

## Slide 116
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DETERMINACIÓN DE CARGA DE COLAPSO POR SUPERPOSICIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Diseño por esfuerzos permisibles:
El esfuerzo nominal máximo en la sección del momento flexionante no debe ser mayor que el esfuerzo permisible:

## Slide 117
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO PLÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Se escoge un perfil que concierta en un mecanismo cuando actúa sobre la carga de diseño
Conociendo Snec o Znec se elige un perfil que tenga un modulo de sección, elástico o plástico, igual o mayor que el necesario.

## Slide 118
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO POR ESTADOS LÍMITES
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Análisis elástico: acciones de diseño multiplicadas por Fc (1.4)
Referencia NTC:
∴
∴
Referencia AISC:
∴
∴

## Slide 119
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ANÁLISIS PLÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Referencia NTC:
∴
∴
₁

## Slide 120
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
El Endurecimiento por deformación o endurecimiento en frío es el endurecimiento de un material por una deformación plástica a nivel macroscópico que tiene el efecto de incrementar la densidad de dislocaciones del material. A medida que el material se satura con nuevas dislocaciones, se crea una resistencia a la formación de nuevas dislocaciones. Esta resistencia a la formación de dislocaciones se manifiesta a nivel macroscópico como una resistencia a la deformación plástica.

## Slide 121
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CONDICIONES DE COLAPSO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
1.- Condición de equilibrio. El conjunto de momentos flexionantes debe corresponder a un estado de equilibrio entre la estructura y las cargas que actúan sobre ella.
2.- Condición de mecanismo. El momento flexionante debe ser igual al momento plástico resistente en un número de secciones transversales suficiente para que la estructura completa, o una parte de ella, se convierta en un mecanismo con articulaciones plásticas.
3.-Condicion de plasticidad. El momento flexionante en una sección no puede ser nunca mayor que el momento plástico resistente de la estructura en esa sección.

## Slide 122
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
TEOREMAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Teorema del límite inferior:
“La carga correspondiente a un diagrama de momentos que satisface la condición de equilibrio, trazado dándoles valores arbitrarios a las incógnitas hiperestáticas, es menor que la de colapso de la estructura, o igual a ella, siempre que el momento Flexionante no sea mayor que el momento plástico.”
Teorema de límite superior:
“La carga correspondiente a un mecanismo supuesto es mayor que la de colapso de la estructura o igual a ella.”
Teorema de Unicidad:
“Si para una estructura dada, sometida a un sistema de cargas de características y magnitudes conocidas, puede encontrarse cuando menos un diagrama de momentos que satisfaga simultáneamente las condiciones de equilibrio, mecanismo y plasticidad, las cargas consideradas son, necesariamente, las de colapso.”

## Slide 123
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
USO DE LA TEORÍA PLÁSTICA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Cuando cumpla con los requisitos requeridos las estructuras pueden utilizarse los métodos de análisis y diseño plástico, pues tienen buena precisión para determinar el factor de carga real, contra el colapso.

## Slide 124
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La flexión se presenta, casi siempre, acompañada por fuerzas cortantes, por lo que debe estudiarse su influencia en el comportamiento de las vigas.

## Slide 125
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
En la cara izquierda del segmento (sección I) actúan un momento flexionante M y una fuerza cortante T, y en la derecha (sección II) un momento M + dM y la misma fuerza T.

## Slide 126
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Estudiando el equilibrio de la viga achurada en la fig. C y dibujada, aislada del resto, en la figura D, se advierte que en su cara inferior debe haber una fuerza V, paralela al eje z. la fuerza cortante en V proviene de la acción del resto de la viga sobre la porción de estudio.

## Slide 127
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Suponiendo que los esfuerzos tangenciales Tyz están distribuidos uniformemente en la cara inferior del segmento:
F1 y F2 se obtienen sumando las fuerzas normales diferenciales f1dA y f1dA que actúan en las dos caras verticales .
Sustituyendo f1 y f2 por sus valores dados por la formula ordinaria de la flexión, y recordando que dM/dz = T, se obtiene:

## Slide 128
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
T es la fuerza cortante que contiene el punto en que se desea calcular el esfuerzo Tyz:

## Slide 129
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La magnitud y distribución de los esfuerzos tangenciales en las vigas de sección I o H pueden determinarse con el método empleado para secciones rectangulares, que esta basado en condiciones de equilibrio y en la suposición de que los esfuerzos están uniformemente distribuidos en las áreas definidas por planos de corte normales a los bordes de la sección.
La fuerza cortante T es resistida casi por completo por el alma, ya que los esfuerzos en los patines son de poca intensidad, pues en ellos el momento estático Q es pequeño y el ancho de la sección, b, grande, mientras que en el alma aumenta el momento estático y el ancho disminuye bruscamente a C.

## Slide 130
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Puede aceptarse , para fines prácticos, que el alma resiste toda la fuerza cortante, y que esta origina en ella esfuerzos uniformes:
En el diseño no se toman en cuenta los esfuerzos Tyz en los patines.

## Slide 131
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Si se aísla una porción de uno de los patines comprendida entre su extremo libre, un plano paralelo al de simetría vertical de la viga, y dos normales a el, separadas una distancia dz, y se estudia su equilibrio, se encuentra que hay esfuerzos tangenciales Txz paralelos al eje longitudinal de la viga a lo largo del plano de corte y, por consiguiente, esfuerzos tangenciales horizontales, Tzx, en los patines que pueden calcularse con la ecuación:

## Slide 132
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
En la figura se muestra los esfuerzos tangenciales en la sección completa; como las fuerzas horizontales correspondientes a los esfuerzos Tzy se equilibran entre si, no contribuyen a resistir la fuerza cortante exterior, que se equilibra por la fuerzas en el alma.

## Slide 133
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO ELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Si el eje vertical principal no es de simetría, como en los perfiles C, el problema se complica porque las fuerzas tangenciales horizontales en los patines, producidas por una cortante aplicada a lo largo de ese eje, no se equilibran entre si como en la sección I, sino originan un par de torsión.

## Slide 134
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESPECIFICACIONES PARA DISEÑO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
En diseño por esfuerzos permisibles de secciones I o C cargadas en el plano del alma, basta comprobar que el esfuerzo cortante medio en el alma, considerado uniformemente repartido, no sobrepasa un valor permisible, que 0.40Fy.

## Slide 135
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO INELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Los momentos flexionantes que actúan en el tramo de la viga comprendidos entre My y Mp, de manera que una parte del material contenido en ese tramo esta plastificada.
Esfuerzos normales y tangenciales en un tramo de viga plastificado parcialmente.

## Slide 136
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO INELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
En una porción de la viga en la que el material esta plastificado por flexión , la fuerza total debe ser resistida por la parte de la sección que se encentra en estado elástico.
Esfuerzos en un punto de una viga sometida a flexión y cortante simultáneamente.

## Slide 137
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO INELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
El flujo plástico se inicia cuando los esfuerzos normales y tangenciales satisfacen la igualdad:
En la que Fy es el esfuerzo de fluencia obtenido en una prueba de tensión axial.

## Slide 138
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO INELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Si el esfuerzo en el elemento considerado es cortante puro, como sucede, por ejemplo en los puntos situados en el eje neutro, fz=0, y:
El esfuerzo cortante que ocasiona el flujo plástico del acero, Ty es igual a 1/√3 veces el esfuerzo de fluencia de tensión.
Cuando la fuerza cortante ocasiona la plastificación total del alma, el momento flexionarte resistente teórico queda reducido al que corresponde a los patines, que vale:

## Slide 139
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO INELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Esfuerzo nominales y tangenciales cuando el alma esta plastificada por cortante.

## Slide 140
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO INELÁSTICO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La fuerza cortante que ocasiona la fluencia del alma es:
Tomando el peralte del alma igual al 95 por ciento del total, valor promedio en perfiles laminados, la ecuación anterior se convierte en:

## Slide 141
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
“Exceptuando los casos en que se estén reforzadas por medio de atiesadores inclinadas o de placas adosadas a ellas, las almas de columnas, vigas y trabes armadas deben dimensionar de manera que:
Vu es la fuerza cortante producida por las cargas exteriores factorizadas, d el peralte total del miembro y c el grueso del alma”.

## Slide 142
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F
La resistencia de diseño al cortante, VR, de una viga o trabe de eje recto y sección transversal constante, de sección I, H, canal o cajón, en la que no haya inestabilidad del alma, es:
FR=0.90; VN es la resistencia nominal que se determina como se indica a continuación.
Al evaluar VN se tiene en cuenta si la sección tiene una o mas almas.

## Slide 143
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F
Si
El alma falla por cortante en el intervalo de endurecimiento por deformación.

## Slide 144
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL D.F
La falla es por plastificación del alma por cortante.
Si

## Slide 145
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGAS DE PAREDES DELGADAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Si el diseño de las vigas de paredes delgadas contraventeadas adecuadamente se basa en la iniciación del pandeo local de alguno de los elementos que las componen resultaría antieconómico.
La resistencia de diseño corresponde a la falla del miembro, que se presenta, con frecuencia, mucho después de que se inicia el pandeo local.
Deben considerarse las formas de pandeo local siguientes:
Del patín comprimido, en compresión uniforme.
De los dobleces atiesadores del patín en compresión, cuando los hay; los esfuerzos en ellos varían linealmente con la distancia del eje de flexión.
Del alma, en flexión, en cortante, o bajo una combinación de las dos solicitaciones.

## Slide 146
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ALMA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Las almas de los perfiles tienen relaciones peralte/grueso reducidas, que hacen innecesario el uso de atiesadores excepto, a veces, en los apoyos o bajo cargas concentradas importantes.
Los esfuerzos críticos en el alma y las resistencias al cortante correspondientes, en función de su esbeltez, se determinan como en el art. 3.10.4 del capitulo 3.

## Slide 147
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR FLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
El calculo del momento resistente de diseño MR; se basa en la iniciación del flujo plástico en la sección efectiva. De acuerdo con el método.
Øb = 0.95 para secciones con patines comprimidos parcial o completamente atiesados y 0.9 cuando no están atiesados, Fy = esfuerzo de fluencia de diseño, Se = modulo de sección elástico de la sección efectiva, calculado con el esfuerzo Fy en el borde mas alejado del eje neutro, en tensión o compresión.
AISC (2-10)

## Slide 148
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La resistencia por cortante de una viga debe ser suficiente para satisfacer la relación
Fuerza cortante Máxima basada en la combinación gobernante de cargas.
Factor de Resistencia por cortante
Resistencia nominal por cortante:

## Slide 149
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Se muestra la distribución de esfuerzos cortantes para un perfil W. Superpuesto por la distribución real, esta el esfuerzo promedio del alma V/Aw; que no difiere mucho del esfuerzo máximo en el alma. Es claro que el alma fluirá completamente mucho antes que los patines empiecen a fluir. Debido a esto, la fluencia del alma representa uno de los estados limites de cortante. Tomando el esfuerzo cortante de fluencia como el 60% del esfuerzo de fluencia por tensión.

## Slide 150
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Podemos escribir la ecuación para los esfuerzos en el alma en falla como :
Donde: Aw= área del alma. La resistencia nominal corresponde a este estado limite, es por lo tanto:
Y será la resistencia nominal por cortante siempre que no tenga pandeo por cortante del alma. Que esto ocurra, dependerá de la razón ancho-espesor h/tw del alma. Si esta razón es muy grande, es decir, si el alma es demasiado esbelta, el alma puede pandearse por cortante elástica o inelástica.

## Slide 151
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La relación entre la resistencia por cortante y la razón ancho espesor es análoga a la que existe entre la resistencia por flexión y la razón ancho-espesor (para el PLP o el PLA)
Entre la resistencia por flexión y la longitud no soportada (para el PLT) .
Para no hay inestabilidad del alma, y
Para puede ocurrir pandeo inelástico del alma, y
AISC (F2-1)
AISC (F2-2)

## Slide 152
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Para el estado limite es el pandeo elástico del alma:
Donde:
AISC (F2-3)

## Slide 153
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Ejemplo 5.7: Revisar por cortante la siguiente viga, Wu=2.080 kips/ft y L= 40ft. Se usa un perfil W14”X90 con Fy=50.
Solución:
De la tabla de dimensiones y propiedades, la razón ancho-espesor del alma para un perfil W14”X90 es:

## Slide 154
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE DISEÑO POR CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Como la resistencia es gobernada a corte del alma:
Respuesta:
La resistencia cortante de diseño es mayor que la carga cortante factorizada, por lo que la viga es satisfactoria.

## Slide 155
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
BLOQUE DE CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
El bloque de cortante, que fue considerado antes en conjunción con las conexiones de miembros en tensión, puede ocurrir en ciertos tipos de conexiones de vigas. Para facilitar la conexión de vigas a otras vigas de modo que los patines superiores quedan al mismo nivel, una pequeña longitud del patín superior de una de las vigas puede cortarse o despatinarse. “Resistencia por bloque cortante”
Donde
La ecuación gobernante es la que tiene el mayor termino de fractura.
AISC (J4-3a)
AISC (J4-3b)

## Slide 156
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
BLOQUE DE CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La carga aplicada en este caso será la reacción vertical de la viga, por lo que se tendrá cortante a lo largo de la línea AB y tensión a lo largo de BC.

## Slide 157
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
BLOQUE DE CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Ejemplo 5.8: determinar la reacción máxima por carga factorizada, con base en el bloque de cortante, que puede ser tomada por la viga mostrada.
W18”x35, acero A36, tornillos de ¾ in de diámetro

## Slide 158
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
BLOQUE DE CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
Solución:
El diámetro del agujero es de ¾+1/8=7/8 in. Las Áreas netas total y por contante son:
Las áreas total y neta por tensión son:
La ecuación J4-3a del AISC da:

## Slide 159
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
BLOQUE DE CORTANTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN O DISEÑO POR CORTANTE
La ecuación J4-3b del AISC da:
El termino fractura en la ecuación J4-3b del AISC es el mayor es decir (82.86 > 14.14) por lo que esta ecuación gobierna.
Respuesta:
La reacción máxima por carga factorizada basada en el bloque de cortante = 72.3 kips

## Slide 160
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 161
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
Para una viga usualmente significa que las deformaciones principalmente la deflexión vertical, debe ser limitada. Una deflexión excesiva es usualmente una indicación de que se trata de una viga muy flexible que puede conducir a problemas de carácter vibratorio. La deflexión misma puede causar problemas si los elementos unidos a la viga pueden dañarse por pequeñas distorsiones.
Además , los usuarios de la estructura pueden ver grandes deflexiones negativas y suponer equivocadamente que la estructura no es segura.

## Slide 162
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
Para el caso común de una viga simplemente apoyada y cargada uniformemente, la deflexión es:

## Slide 163
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
Las formulas para deflexiones en diversas vigas y condiciones de carga pueden encontrarse en la parte 4 sobre “diseño de vigas y trabes” del manual.
Para situaciones menos comunes pueden usarse métodos analíticos como el método de trabajo virtual.
La deflexión es un estado limite de servicio, no de resistencia, por lo que las deflexiones deben calcularse son cargas de servicio.
El limite apropiado para la deflexión máxima depende de la función de la viga y de la probabilidad del daño resultante de la deflexión.
Limite apropiado para la deflexión puede usualmente encontrarse en el reglamento de construcción que rija.

## Slide 164
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
Los siguientes valores son para deflexiones típicas máximas permisibles totales ( carga muerta de servicio mas carga viva de servicio)
Construcción enyesada:
Construcción de piso no enyesada:
Construcción de techo no enyesada:
Donde L es la Longitud del claro.

## Slide 165
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
En algunas ecuaciones es necesario utilizar limites numéricos para la deflexión, en ves de una fracción.
De igual manera se pone un limite a la deflexión causada solo por las cargas vivas, ya que las deflexiones por carga muerta pueden a menudo compensarse durante la fabricación de la construcción.
El encharcamiento es un problema de deflexión que afecta la seguridad de la estructura. Es un peligro en un sistema de techos planos que pueden atrapar el agua de lluvia. Si los drenes están tapados durante la tormenta, el peso del agua ocasionara que el techo se deflexione. Si este proceso continua la consecuencia puede ser el colapso.

## Slide 166
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
Ejemplo 5.9: Revise la deflexión de la viga mostrada en la figura. La deflexión total permisible máxima es L/240
Solución:
Deflexión permisible máxima
Carga total de servicio

## Slide 167
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO REVISIÓN POR DEFLEXIÓN
Es mas conveniente expresar la deflexión en pulgadas que en pies.
Deflexión total máxima:
Respuesta :
La viga satisface el criterio de deflexión.

## Slide 168
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
APLICACIÓN A VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 169
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
El diseño de una viga implica la selección de un perfil que tenga suficiente resistencia y que cumpla los requisitos de servicio. En lo que refiere a la resistencia, la flexión es casi siempre mas critica que el cortante, por lo que la practica usual es diseñar por flexión y luego revisar por cortante.
El proceso de diseño puede delinearse como sigue:
Calculo del momento por carga factorizada, . Será menor o igual que la resistencia de diseño requerida .
Seleccionar un perfil que satisfaga el requisito de resistencia; lo cual puede realizarse de dos maneras:
  Suponer un perfil, y calcular la resistencia de diseño, posteriormente compararla con el momento por carga factorizada.
  Utilizar las cartas de diseño de las vigas del Manual LRFD.
Revisar la resistencia por cortante.
Revisar la deflexión.

## Slide 170
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Seleccione un perfil estándar rolado en caliente de acero A36 para la viga mostrada. Considere que la viga tiene soporte lateral continuo y debe soportar una carga viva uniforme de servicio de 5 kips/ft. La deflexión máxima permisible por carga viva es L/360.
Solución: Suponga un peso de la viga de 100 Lb/ft, entonces:

## Slide 171
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Suponiendo que el perfil es compacto. Un perfil compacto y soporte lateral continuo:
De ,
Perfil mas cercano al módulo de sección requerido:

## Slide 172
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Ensaye un W30”x108. es un perfil comparto por tanto .
De la Tabla del Selección para el Diseño por Factor de Carga.

## Slide 173
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
A continuación, revisar la fuerza cortante:
De las tablas de cargas uniformes factorizadas.

## Slide 174
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Finalmente, se debe revisar por deflexión. La deflexión máxima permisible por carga viva es:
Respuesta:
Usar perfil W30”x108 lb/ft

## Slide 175
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CARTAS DE DISEÑO PARA VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
El ingeniero dispone de muchas graficas, cartas y tablas que simplifican considerablemente el proceso de diseño.
Se estudiaran las curvas de momento de diseño vs longitud no soportada dadas en la Parte 4 del Manual. Las curvas fueron descritas con referencia a la siguiente grafica.
Grafica de momento de diseño como función de la longitud no soportada para un perfil compacto particular.

## Slide 176
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CARTAS DE DISEÑO PARA VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Las cartas del Manual comprenden una familia de curvas para varios perfiles laminados. Todo las graficas fueron generadas con Cb = 1.0.
El uso de las cartas se ilustra en la grafica siguiente:
Momento de diseño y una longitud no soportada.
Viga con capacidad requerida de momento, aunque para longitud no soportada mayor.
Longitud no soportada y una resistencia de diseño requerida. Viga aceptable.

## Slide 177
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
CARTAS DE DISEÑO PARA VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
La resistencia por momento de perfiles no compactos se ilustra en las graficas, donde la resistencia de diseño máxima se denota por y la longitud no soportada máxima para la cual esta resistencia es valida se denota por .
y : Perfiles compacto
y : Perfiles no compactos

## Slide 178
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.11
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
La viga mostrada debe soportar dos carga vivas concentradas de 20 kips cada una en los cuartos del claro. La deflexión máxima no debe exceder de L/240. Se proporciona soporte lateral en los extremos de la viga. Considerando acero A572 grado 50 y seleccione un perfil laminado.
Solución: si el peso de la viga se desprecia, la mitad central de la viga esta sometida a un momento uniforme y,

## Slide 179
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.11
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
De las cartas, con , Ensaye un W12”x53:
Tomando en cuenta el peso de la viga:
La fuerza cortante es:

## Slide 180
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.11
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
De las tablas de carga uniforme factorizada:
La deflexión máxima permisible es:
Deflexión máxima (en el centro del claro) para dos cargas iguales y simétricamente situadas es:
Carta de Diseño y tablas ce carga uniforme.

## Slide 181
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.11
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Para el peso uniforme de la viga, la deflexión máxima es también en el centro del claro:
Ambas deflexiones ocurren en el mismo lugar, por lo que pueden sumarse:
Respuesta : Use un perfil W12”x53

## Slide 182
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.12
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Considere acero A36 y seleccione un perfil laminado para la viga mostrada. La carga concentrada es una carga viva de servicio y la carga uniforme es 30% de la carga muerta y 70% de la carga viva. Se tiene soporte lateral en los extremos y en el centro del claro. No hay limitación para la deflexión.
Solución: suponga un peso propio de la viga de 100 lb/ft. Entonces:

## Slide 183
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.12
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Viga con cargas factorizadas:

## Slide 184
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.12
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Momentos requeridos para le calculo de Cb: el momento flexionante a una distancia x del extremo izquierdo es:
Para x= 3 ft,
Para x= 6 ft,
Para x= 9 ft,
Para x= 12 ft,

## Slide 185
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.12
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Entrar a las cartas con una longitud no soportada Lb=12 ft y un momento flexionante de:
Ensaye con un W21”x62:
Como Cb=1.36, la resistencia real de diseño es
La resistencia de diseño no debe exceder a que es 389 ft-kips, por lo que la resistencia real de diseño debe tomarse

## Slide 186
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.12
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Ensaye un perfil W21”x68:
La resistencia para Cb=1.36 es:
El peso de la vigas es de 68 lb/ft, que es menor que el peso supuesto de 100 lb/ft (es satisfactorio).
La fuerza cortantes es:
De las tablas para cargas uniformes factorizadas:
Respuesta:
Use un perfil W21”x68 lb/ft

## Slide 187
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.13
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Parte de la estructura de un sistema de piso se muestra en la figura. Una losa de piso de concreto reforzado de 4 in de espesor esta soportada por vigas de piso espaciadas a 7 pies. Las vigas de piso están soportadas por trabes que a su vez están soportadas por columnas. En adición al peso de la estructura las cargas consisten en una carga viva uniforme de 80 lb/ft² y en subdivisiones móviles que se tomaran en cuenta usando para ellas una carga viva uniforme distribuida de 20 lb/ft² de superficie de piso. La deflexión máxima total no debe exceder de L/360. Considere acero A36 y diseñe las vigas de piso suponga que la losa proporciona soporte lateral continuo a las vigas de piso.

## Slide 188
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.13
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Solución: para el calculo de la carga muerta, considere concreto reforzado de peso normal, que pesa 150 Lb/ft³
Peso de la losa =
Suponga que cada viga soporta un ancho de 7 pies de ancho tributario:
  Losa: 50(7) = 350 lb/ft
  Particiones: 20(7) = 140 lb/ft
  Pesos de las vigas: = 40 lb/ft
  Total: = 530 lb/ft = carga muerta de servicio
La carga viva es:
80(7)= 560 lb/ft
Y la carga factorizada es:

## Slide 189
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.13
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
De la cartas para diseño de vigas, con Lb=0, ensaye un perfil W18”x35 lb/ft:
La fuerza cortante es:
De las tablas de cargas uniformes factorizadas.

## Slide 190
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.13
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
La deflexión máxima permisible por carga viva es de

## Slide 191
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.13
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Se despeja de la deflexión el momento de inercia requerido:
De la tablas Ix, ensaye con un perfil W21” x44:
Respuesta:
Use un perfil W21”x44 lb/ft

## Slide 192
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
AGUJEROS EN VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Si las conexiones de vigas se hacen con tornillos, se punzonarán o taladraran agujeros en el alma o en los patines de la viga. Los agujeros deben situarse en el alma, solo en secciones de baja fuerza cortante y los agujeros deben hacerse en los patines, cuando se presentan momentos flexionantes pequeños. Esto no será siempre posible, por lo que en efecto de los agujeros deben tomarse en cuenta.
Para agujeros relativamente pequeños, como los de tornillos, el efecto será pequeño, particularmente en flexión, por dos razones.
  La reducción en la sección transversal es usualmente pequeña
  La secciones transversales adyacentes no se reducen y el cambio en sección transversal es en realidad mas bien una discontinuidad menor que un “eslabón débil”.

## Slide 193
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
AGUJEROS EN VIGAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
En la sección B10 del AISC permite que los agujeros para tornillos en los patines se ignoren cuando
donde:
=área total del patín
=área neta del patín
Si esta condición no se cumple, las propiedades por flexión deben basarse en un área efectiva del patín en tensión de

## Slide 194
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.14
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Calcule el modulo de sección elástico reducido, Sx, para el perfil mostrado en la figura. Considere acero A36 y los agujeros para tornillos, son de 1 in de diámetro.
Solución:
El diámetro efectivo del agujero es

## Slide 195
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.14
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
El área neta del patín es:
De la ecuación:

## Slide 196
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.14
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Como no se cumple se debe tomar en cuenta los agujeros con la ecuación:
Esta área del patín corresponde a una reducción de 6.184-5.856= 0.328 in². El eje neutro se localiza a una distancia desde la parte superior de:

## Slide 197
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.14
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
El momento de inercia reducido es :
El Sx reducido a la fibra superior es:
El Sx reducido a la fibra inferior es:
Respuesta:
El modulo de sección elástico reducido referido a:
Para patín superior: 126 in³ Para patín inferior: 122 in³

## Slide 198
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGUETAS DE ACERO DE ALMA ABIERTA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Las vigueta de acero de alma abierta son armaduras prefabricadas. Muchas de ellas, utilizan barras macizas circulares continuas, para formar los miembros del alma y son llamadas comúnmente viguetas de barras. Se utilizan en sistemas de piso y techo, en una amplia variedad de estructuras. Para un claro dado, una vigueta de alma abierta será mas ligera en peso, que un perfil laminado y la ausencia de un alma maciza permite el paso de ductos y conductos eléctricos.

## Slide 199
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGUETAS DE ACERO DE ALMA ABIERTA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Las viguetas de alma abierta son hechas por varios fabricantes en peraltes y capacidades de carga estándar. Algunas viguetas de alma abierta, son diseñadas para funcionar como viguetas de piso o techo y otras son diseñadas para funcionar como trabes que soporten las reacciones concentradas de largueros.
Las especificaciones AISC no tratan las viguetas de acero de alma abierta; una organización aparte, el Steel Joist Institute, (SJI), existe para este propósito.
Una vigueta de alma abierta, puede seleccionarse con la ayuda de las tablas estándar de carga, SJI.
Standard Specifications: Load Tables and Weight Tables for Steel Joists and Joist Girders. SJI

## Slide 200
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGUETAS DE ACERO DE ALMA ABIERTA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA

## Slide 201
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGUETAS DE ACERO DE ALMA ABIERTA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Un procedimiento simple para usar las tablas estándar de carga, en el contexto del LRFD se da por el SJI y se muestra aquí en forma ligeramente modificada. Considere la relación básica del AISC dada por la ecuación:
Esta ecuación puede escribirse para una carga uniformemente distribuida como:
Donde Wu es la carga uniforme factorizada y Wn es la resistencia nominal por carga uniforme de la vigueta. Si utilizamos una razón promedio de la resistencia nominal a la resistencia permisibles de 1.65, se puede expresar la resistencia nominal como sigue:
Donde, Wsij, es la resistencia permisible (carga permisible), dada en las tablas estándar de carga.

## Slide 202
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGUETAS DE ACERO DE ALMA ABIERTA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
La resistencia de diseño es:
Podemos escribir la ecuación como:
Para fines de diseño, podemos expresar esta relación como:

## Slide 203
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.15
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Utilice la tabla de cargas dadas, para seleccionar una vigueta de acero de alma abierta para el siguiente sistema de piso y cargas.
Separación entre viguetas = 3’ 0 ‘’
Longitud del claro = 20’ 0’’
Las cargas son:
Espesor de la Losa de piso de 3 in
Carga muerta: 20 lb/ft²
Carga viva: 50 lb/ft²

## Slide 204
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.15
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Solución: para las cargas muertas de
Losa: (150lb/ft3)(3in/12in/ft) = 37.50 lb/ft²
Carga muerta = 20.00 lb/ft²
Peso de las viguetas = 3.00 lb/ft²
Total = 60.50 lb/ft²

## Slide 205
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.15
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA
Para la carga viva de 50 lb/ft²,
La carga factorizada es:
Convierta esta carga a una carga de servicio requerida:
Tabla:
Respuesta:
Use una 16K2

## Slide 206
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
VIGUETAS DE ACERO DE ALMA ABIERTA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO COMPLETO DE UNA VIGA

## Slide 207
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
La flexión biaxial ocurre cuando una viga esta sometida a una condición de carga que produce Flexión alrededor del eje mayor (fuerte) y del eje menor (débil). Tal caso se ilustra en la siguiente figura:

## Slide 208
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
El centro de cortante es aquel punto a través del cual las cargas deben actuar para que no haya torsión en la viga. La localización del centro de cortante puede determinarse con la mecánica elemental de materiales, igualando el momento torsionante interno resistente, obtenido del flujo de cortante, sobre la sección transversal con el par externo.

## Slide 209
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
La posición del centro de cortante para varias secciones transversales comunes se muestra en la figura (a), donde el centro de cortante esta indicado por una “o”. el valor de ℮0 que localiza el centro de cortante para los perfiles en canal, esta tabulado en el manual. El centro de cortante es siempre localizado sobre un eje de simetría. El centro de cortante estará entonces en el centroide de una sección transversal con dos ejes de simetría, la figura (b) muestra la posición deflexionada de dos vigas diferentes cuando las cargas son aplicadas atraves del centro de cortante y cuando son aplicadas así.

## Slide 210
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Si las cargas actúan a través del centro de cortante, el problema es uno de flexión simple en dos direcciones perpendiculares. Como se ilustra en la figura la carga puede descomponerse en componentes rectangulares en las direcciones “x” y “y”, cada una generando flexión respecto a un eje diferente. Para tratar esta carga combinada, vemos el capitulo H de las especificaciones sobre “miembros bajo fuerzas y torsión combinadas”.
Caso I: Cargas aplicadas actúan a través del centro de cortante.

## Slide 211
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Por ejemplo, si se tiene flexión solo respecto al eje x:
Donde:
Mux = momento flexionante por carga factorizada respecto al eje x
Mnx = resistencia nominal por momento respecto al eje x
Similarmente, si se tiene flexión solo alrededor del eje y, el requisito es:

## Slide 212
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Donde:
Muy = momento flexionante por carga factorizada respecto al eje y.
Mny = resistencia nominal por momento respecto al eje y.
Cuando ambos tipos de flexión están presentes, el enfoque de la fórmula de interacción requiere que la suma de las dos razones sea mejor que 1; es decir:
AISC (A-H3-1)

## Slide 213
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
La sección H1 del AISC, incorpora una razón comprobable para cargas axiales y da dos formulas de interacción, una para cargas axiales pequeñas y otra para cargas axiales grandes con flexión biaxial y sin carga axial, la fórmula para carga axial pequeña es la apropiada:
Si la carga axial Pu es cero, esta ecuación se reduce a la ecuación:
AISC (H1-1b)

## Slide 214
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Cualquier perfil flexionado respecto a su eje débil no puede pandearse en la otra dirección, por lo que el pandeo lateral torsionante no es un estado limite. Si el perfil es compacto, entonces:
Mny = Mpy = FY ZY ≤ 1.5Myy
Donde Myy = FY ZY = momento de fluencia para el eje y. Para perfiles I y H flexionados respecto al eje menor, el límite superior de 1.5 Myy, siempre gobernara (Z/S, siempre es > 1.5). Este valor, se respeta para secciones rectangulares.
Si el perfil es no compacto, la resistencia estará dada por la ecuación, A-F1-3 del AISC, por pandeo local del patín o por pandeo local del alma.

## Slide 215
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.18
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Un perfil W21”X68 lb/ft, se utiliza como viga simplemente apoyada con claro de 12 ft. Se proporciona soporte lateral del patín de compresión solo en los extremos. Las cargas actúan por el centro de cortante con momentos de las cargas factorizados Mux = 200 ft-kips y Muy = 25 ft-kips.
Si se utiliza acero A36, ¿satisface esta viga las normas de las especificaciones AISC? Suponga que ambos momentos son uniformes en toda la longitud de la viga.

## Slide 216
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.18
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
SOLUCIÓN
Los siguientes datos para un perfil W21”X68 lb/ft, se obtienen de la tabla de selección para diseño por factor de carga. El perfil es compacto (ningún pie de página indica lo contrario) y
Lp = 7.5 ft Lr = 22.8 ft
ØbMb = 432 ft-kips
ØbMr = 273 ft-kips
La longitud no soportada Lb= 12 ft por lo que, Lp < Lb < Lr y el estado limite gobernante es el pandeo lateral torsionante inelástico. Entonces.
ØbMax = ØbCb

## Slide 217
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.18
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Como el momento flexionante es uniforme Cb=1, y
Alternativamente puede obtenerse de las cartas de diseño de vigas, como el perfil es compacto, no se tiene pandeo local del patín

## Slide 218
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.18
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Revisión:
Por tanto use

## Slide 219
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 5.18
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
De la ecuación:
Respuesta:
El perfil W21”x68 lb/ft es satisfactorio.

## Slide 220
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO DISEÑO DE VIGAS

## Slide 221
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Caso II: cargas no aplicadas por el centro de cortante
Cuando las cargas no son aplicadas por el centro del cortante de una sección transversal, el resultado será una flexión con torsión, si es posible, la estructura o geometría de la conexión debe modificarse para eliminar la excentricidad.
El problema de la torsión en perfiles laminados es complejo y recurrimos a métodos aproximados, aun que conservadores para tratar con ella. Una condición típica de carga que da lugar a torsión se muestra en la figura siguiente (a). La carga resultante es aplicada en el centro del patín superior, pero su línea de acción no es por el centro de cortante siempre que se apegue un par. Como se muestra en la figura (b), hay solo una componente de carga, siendo el mismo concepto.

## Slide 222
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN

## Slide 223
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLEXIÓN BIAXIAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
La figura ilustra una manera simplificada de tratar esos dos casos. En la figura (a), se supone que el patín superior proporciona la resistencia total a la componente horizontal de la carga. En la figura (b), el momento de torsión, Pe, es necesario por un par que consiste en fuerzas iguales actuando en cada patín. Como una aproximación, puede considerarse que cada patín resiste cada una de esas fuerzas independientemente.
En consecuencia, el problema se reduce a un caso de flexión de dos perfiles, solo aproximadamente la mitad de la sección transversal se considera efectiva con respecto a su eje y.

## Slide 224
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE POLINES
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Los largueros de techo que son parte de un sistema inclinado de techo; pueden estar sometidos a flexión biaxial del polín del tipo antes descrito. Para el larguero de techo mostrado en la figura siguiente, la carga es vertical. Los ejes de flexión están inclinados. Esta condición corresponde a la carga de la figura (a), anterior. La componente de carga normal al techo provocara flexión respecto al eje x y la componente paralela flexiona la viga respecto a su eje y si los largueros están simplemente apoyados en las armaduras (o marcos rígidos), el momento flexionante máximo respecto a cada eje, es , donde, w, es la componente de carga apropiada, si se utilizan tensores, ellos proporcionaran soporte lateral con respecto a la flexión alrededor del eje x y actuaran como soportes transversales para la flexión respecto al eje y, requiriendo que los largueros sean tratados como una viga continua.

## Slide 225
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE POLINES
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN

## Slide 226
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFIL PARA LARGUEROS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Ejemplo.- Un sistema de techo consiste en armaduras del tipo mostrado en la figura 5.50, espaciadas cada 15 pies. Los largueros están colocados en los nudos y en el punto medio de cada miembro de la cuerda superior. Los tensores están colocados en el centro de cada larguero. La carga total de gravedad, incluido un peso estimado de largueros de 30 lb/ft2 de superficie de techo, con una razón de carga viva a carga muerta de 1.0. Suponiendo que esta es la condición de carga critica, utilice acero A36 y seleccione un perfil, W6, para los largueros.
Para esta condición de carga, gobernara la combinación (A4-3), siendo la carga muerta más carga viva de techo sin viento y sin nieve.

## Slide 227
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFIL PARA LARGUEROS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Solución
Para esta condición de carga gobernara la combinación (A4-3), de carga muerta más carga viva de techo sin viento y sin nieve:
WU = 1.2wD + 1.6 Lr = 1.2 (15) + 1.6 (15) = 42 psf
El ancho de la superficie del techo tributario de cada larguero es:

## Slide 228
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFIL PARA LARGUEROS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Carga de largueros
Componente nominal
Componente paralela
Donde :
w = intensidad de la carga uniforme
L = longitud del claro (dos claros iguales)

## Slide 229
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFIL PARA LARGUEROS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Con ambos claros cargados, el momento puede obtenerse por superposición:
Por lo tanto
Para seleccionar un perfil de prueba, utilice las cartas de diseño de vigas y escoja un perfil con un margen relativamente, grado de resistencia, respecto a flexión alrededor del eje mayor, para una longitud no soportada de , ensaye un perfil W6”X9 lb/ft.
Para Cb= 1.0, . Cb es 1.30, para las condiciones de carga y soporte lateral de esta viga. Por lo tanto:

## Slide 230
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFIL PARA LARGUEROS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Entonces:
Luego:
Por lo tanto:

## Slide 231
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PERFIL PARA LARGUEROS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Como la carga esta aplicada al patín superior, utilice solo la mitad de esta capacidad para tomar en cuenta los efectos torsionantes. De la ecuación:
La fuerza cortante es:
De las tablas de carga uniforme factorizada,
Use un perfil W6”X9 lb/ft

## Slide 232
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Los perfiles W, S y M son perfiles rolados en caliente más comúnmente utilizados para vigas y su resistencia por flexión ha sido ya estudiada en las secciones precedentes. Sin embargo; se utilizan a veces otros perfiles como miembros en flexión y esta sección proporciona un resumen de las normas AISC al respecto:
Canales
  Parámetros ancho – espesor para flexión
    Patín:
    Alma :

## Slide 233
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Flexión respecto al eje mayor [con (1) la carga aplicada por el centro de cortante y en un plano paralelo al alma o (2) restringida contra torsión en el punto de aplicación de la carga y los soportes]: Mn es el mismo para perfiles.
Flexión respecto al eje menor: Mn es el mismo que para perfiles I.
Tubos estructurales rectangulares
  Parámetros ancho – espesor
    Patín:

## Slide 234
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
    Alma:
  Flexión respecto al eje mayor (cargado en el plano de simetría)
    Perfiles compactos: la resistencia se basa en el estado límite de pandeo lateral torsionante (PLT):
Para ;
Para ;
Para ;

## Slide 235
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
    Perfiles no compactos: la resistencia nominal Mn será menor que los valores calculados para los estado límites: PTL, PLP o PLA.
Flexión respecto al eje menor: No hay estado límite PLT para ningún perfil flexionado respecto a su eje menor.
    Perfiles compactos:
Perfiles no compactos: revise PLP y PLA

## Slide 236
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Tubos estructurales cuadrados
  Parámetros ancho – espesor
  Resistencia nominal por flexión: no hay estado limite PLT para perfiles cuadrados o circulares.
    Perfiles compactos:
Perfiles no compactos: la resistencia está limitada por el pandeo local, PLP p PLA, el que dé el menos valor para Mn:

## Slide 237
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Barras rectangulares macizas
Para barras rectangulares, el estado límite aplicable es el PLT para flexión respecto al eje mayor; el pandeo local no es un estado límite ni para el eje mayor ni para el eje menor flexión.
  Flexión respecto al eje mayor:
Para ;
Para ;
Para ;
  Flexión respecto al eje menor:

## Slide 238
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Perfiles T y ángulos dobles
  Parámetros ancho – espesor
    Tes
      Patín
      Alma

## Slide 239
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
    Ángulos dobles con separadores, cualquier lado:
    Ángulos dobles en contacto continuo, lado proyectante:

## Slide 240
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
  Con cargas en el plano de simetría
  Flexión respecto al eje menor: para perfiles no esbelto ()
AISC (F1-15)

## Slide 241
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA POR FLEXIÓN DE PERFILES DIVERSOS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO RESISTENCIA DE PERFILES POR FLEXIÓN
Perfiles circulares y cuadrados macizos
Perfiles circulares huecos
  Parámetro ancho – espesor
Donde D es el diámetro exterior.
  Resistencia nominal por flexión: no hay límite por PLT para perfiles circulares o cuadrados. La resistencia está limitada por el pandeo local.