## Slide 1: Análisis estructural avanzado INGENIERÍA CIVIL DOCENTE: M.C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE UNIDAD III: RIGIDECES TEMA: MARCOS
INSTITUTO TECNOLÒGICO DE LA PAZ

## Slide 2: Contenido
Marco Empotrado - Empotrado
Marco Articulado - Articulado
Marco Articulado – Articulado con Carga puntual
Conclusiones
Bibliografía

## Slide 3
Empotrado - Empotrado
Marco Doblemente Empotrado
Determine las reacciones en los soportes fijos 1 y 3 . Considere que E = 200 Gpa, I = 300(10^6) mm^4 y A = 10(10^3) mm^2 para cada elemento.
Con restricción = | 1
Sin Restricción = | 0
NUDO | X | Y | RESTRICCIONES |  | 
 |  |  | x | y | z
1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1
Y
X

## Slide 4
Matriz de Rigidez del Miembro 1
K= |  |  |  |  |  |  | 
K= |  |  |  |  |  |  | 
Empotrado - Empotrado

## Slide 5
Empotrado - Empotrado
Matriz de Rigidez Miembro 1
Nx= | 7 | Fx= | 1
Ny= | 8 | Fy= | 2
Nz= | 9 | Fz= | 3
 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 
 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 7
 | 0 | 11.25 | 22.5 | 0 | -11.25 | 22.5 | 8
K1= | 0 | 22.5 | 60 | 0 | -22.5 | 30 | 9
 | -500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1
 | 0 | -11.25 | -22.5 | 0 | 11.25 | -22.5 | 2
 | 0 | 22.5 | 30 | 0 | -22.5 | 60 | 3
X |  |  | 
EXTREMO LEJANO = | 4 | EXTREMO CERCANO = | 0
Y |  |  | 
EXTREMO LEJANO = | 0 | EXTREMO CERCANO = | 0
λx= 1 λy= 0
x

## Slide 6
Matriz de Rigidez del Miembro 2
K= |  |  |  |  |  |  | 
K= |  |  |  |  |  |  | 
Empotrado - Empotrado

## Slide 7
Empotrado - Empotrado
Matriz de Rigidez del Miembro 2
Nx= | 1 | Fx= | 4
Ny= | 2 | Fy= | 5
Nz= | 3 | Fz= | 6
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 11.25 | 0 | 22.5 | -11.25 | 0 | 22.5 | 1
 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 2
K2= | 22.5 | 0 | 60 | -22.5 | 0 | 30 | 3
 | -11.25 | 0 | -22.5 | 11.25 | 0 | -22.5 | 4
 | 0 | -500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5
 | 22.5 | 0 | 30 | -22.5 | 0 | 60 | 6
X |  |  | 
EXTREMO LEJANO = | 0 | EXTREMO CERCANO = | 0
Y |  |  | 
EXTREMO LEJANO = | -4 | EXTREMO CERCANO = | 0
λx= 0 λy= -1
x

## Slide 8
Empotrado - Empotrado
Ensamblando la matriz
 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 
 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 7
 | 0 | 11.25 | 22.5 | 0 | -11.25 | 22.5 | 8
K1= | 0 | 22.5 | 60 | 0 | -22.5 | 30 | 9
 | -500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1
 | 0 | -11.25 | -22.5 | 0 | 11.25 | -22.5 | 2
 | 0 | 22.5 | 30 | 0 | -22.5 | 60 | 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 | 11.25 | 0 | 22.5 | -11.25 | 0 | 22.5 | 1
 | 0 | 500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 2
K2= | 22.5 | 0 | 60 | -22.5 | 0 | 30 | 3
 | -11.25 | 0 | -22.5 | 11.25 | 0 | -22.5 | 4
 | 0 | -500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5
 | 22.5 | 0 | 30 | -22.5 | 0 | 60 | 6
+
K = K1 + K2
x
x

## Slide 9
Empotrado - Empotrado
Ensamblando la matriz
 | 511.25 | 0 | 22.5 | -11.25 | 0 | 22.5 | -500 | 0 | 0
 | 0 | 511.25 | -22.5 | 0 | -500 | 0 | 0 | -11.25 | -22.5
 | 22.5 | -22.5 | 120 | -22.5 | 0 | 30 | 0 | 22.5 | 30
 | -11.25 | 0 | -22.5 | 11.25 | 0 | -22.5 | 0 | 0 | 0
K= | 0 | -500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 22.5 | 0 | 30 | -22.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
 | 0 | -11.25 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 22.5
 | 0 | -22.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 60
x

## Slide 10
Empotrado - Empotrado
Marco Doblemente Empotrado – Cargas y desplazamientos
DATOS | 
W = | 12
L = | 4
Momento de empotramiento | 
A= | 16.000
B= | -16.000
Cortantes | 
A= | 24
B= | 24

## Slide 11
Empotrado - Empotrado
Marco Doblemente Empotrado – Cargas Externas
DATOS | 
w= | 10
L= | 4
Momento de empotramiento | 
A= | 5.000
B= | -5.000
Cortantes | 
A= | 5
B= | 5

## Slide 12
Empotrado - Empotrado
Marco Doblemente – Relación Carga Desplazamiento
-5000 | 1
-24000 | 2
11000 | 3
0 | 4
0 | 5
0 | 6
0 | 7
0 | 8
0 | 9
-5000
-24000
11000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
511.25 | 0 | 22.5 | -11.25 | 0 | 22.5 | -500 | 0 | 0
0 | 511.25 | -22.5 | 0 | -500 | 0 | 0 | -11.25 | -22.5
22.5 | -22.5 | 120 | -22.5 | 0 | 30 | 0 | 22.5 | 30
-11.25 | 0 | -22.5 | 11.25 | 0 | -22.5 | 0 | 0 | 0
0 | -500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | 0 | 30 | -22.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
-500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
0 | -11.25 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 22.5
0 | -22.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 60
D1
D2
D3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
=
x
Q = KD
x

## Slide 13
Empotrado - Empotrado
Marco Doblemente Empotrado – Sistemas de Ecuaciones
511.25 | D1 + | 0 | D2 + | 22.5 | D3
0 | D1 + | 511.25 | D2 - | 22.5 | D3
22.5 | D1 - | 22.5 | D2 + | 120 | D3
 |  |  |  | MATRIZ INVERSA DE S |  |  |  | MATRIZ DE CARGAS
D1 |  |  |  | 0.002 | -1.6411E-05 | 0.000 |  | -5000.000
D2 |  |  | = | 0.000 | 0.0019724 | 0.000 | x | -24000.00
D3 |  |  |  | 0.000 | 0.0003729 | 0.008 |  | 11000.000
DESPLAZAMIENTOS |  | 
D1 = | -13.5701 | m
D2 = | -43.1537 | m
D3 = | 86.1197 | rad
Q = D
Matriz S
x
x
x
x

## Slide 14
Empotrado - Empotrado
Marco Doblemente Empotrado – Obtención de Cargas
MATRIZ |  |  | DESPLAZAMIENTOS |  | 
-11.25 | 0 | -22.5 |  | -13.570 | 
0 | -500 | 0 |  |  | 
22.5 | 0 | 30 |  | -43.154 | 
-500 | 0 | 0 |  |  | 
0 | -11.25 | 22.5 |  | 86.120 | 
0 | -22.5 | 30 |  |  | 
CARGAS |  |  |  | 
 | Q4 = | -1.785 | KN | 
 | Q5 = | 21.577 | KN | 
 | Q6 = | 2.278 | KN * m | 
 | Q7 = | 6.785 | KN | 
 | Q8 = | 2.423 | KN | 
 | Q9 = | 3.555 | KN * m | 
x

## Slide 15
Empotrado - Empotrado
Marco Doblemente Empotrado - Reacciones
R4 = | -1.785 | + | 5.000
R5 = | 21.577 | + | 0.000
R6 = | 2.278 | - | -5.000
R7 = | 6.785 | + | 0.000
R8 = | 2.423 | + | 24.000
R9 = | 3.555 | + | 16.000
R4 = | 3.215 | KN
R5 = | 21.577 | KN
R6 = | -2.722 | KN * m
R7 = | 6.785 | KN
R8 = | 26.423 | KN
R9 = | 19.555 | KN * m

## Slide 16
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO
Marco Articulado – Articulado
Determine las reacciones en los soportes articulados ① y ③. Considere E = 29 Ksi, I = 700 y A = 20 , para cada elemento.
Dado el modelo analítico mostrado, la figura tiene 5 grados de libertad sin restricción. Los cuales corresponden, 3 desplazamientos (giros) en el eje Z de los nodos ①, ② y ③. Y dos desplazamientos en el nodo ② en el eje X y Y.
Y
X

## Slide 17
Matriz de Rigidez del Miembro 1
Sustituimos L=288 in, A=20 , E = 29() Ksi, I = 700 , , en la ecuación siguiente:
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO
K= |  |  |  |  |  |  | 
K= |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
Matriz de Rigidez del Miembro 1
Como resultado obtenemos:
 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 
 | 2013.89 | 0.00 | 0.00 | -2013.89 | 0.00 | 0.00 | 8
 | 0.00 | 10.20 | 1468.46 | 0.00 | -10.20 | 1468.46 | 9
K1= | 0.00 | 1468.46 | 281944.44 | 0.00 | -1468.46 | 140972.22 | 5
 | -2013.89 | 0.00 | 0.00 | 2013.89 | 0.00 | 0.00 | 1
 | 0.00 | -10.20 | -1468.46 | 0.00 | 10.20 | -1468.46 | 2
 | 0.00 | 1468.46 | 140972.22 | 0.00 | -1468.46 | 281944.44 | 3
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO

## Slide 19
Debido a que las cargas no están aplicadas sobre los nudos, las transformamos en cargas equivalentes mediante las formulas de empotramiento perfecto.
Momentos de Empotramiento Perfecto del Miembro 1
Evaluamos los momentos de empotramiento debido a la carga de 20 K utilizando las expresiones siguiente:
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO

## Slide 20
Matriz de Rigidez del Miembro 2
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO
Sustituimos L=192 in, A=20 , E = 29 Ksi, I = 700 , , en la ecuación siguiente:
K= |  |  |  |  |  |  | 
K= |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
Matriz de Rigidez del Miembro 2
 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 
 | 34.42 | 0.00 | -3304.04 | -34.42 | 0.00 | -3304.04 | 1
 | 0.00 | 3020.83 | 0.00 | 0.00 | -3020.83 | 0.00 | 2
K2= | -3304.04 | 0.00 | 422916.67 | 3304.04 | 0.00 | 211458.33 | 3
 | -34.42 | 0.00 | 3304.04 | 34.42 | 0.00 | 3304.04 | 6
 | 0.00 | -3020.83 | 0.00 | 0.00 | 3020.83 | 0.00 | 7
 | -3304.04 | 0.00 | 211458.33 | 3304.04 | 0.00 | 422916.67 | 4
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO
Como resultado obtenemos:

## Slide 22
Matriz de Rigidez de la Estructura
Teniendo cada matriz de miembro, se ensambla la matriz de la estructura, conforme a la formula general de la matriz de rigideces de la estructura.
K=K1+K2
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 2048.31 | 0.00 | -3304.04 | -3304.04 | 0.00 | -34.42 | 0.00 | -2013.89 | 0.00 | 1
 | 0.00 | 3031.03 | -1468.46 | 0.00 | -1468.46 | 0.00 | -3020.83 | 0.00 | -10.20 | 2
 | -3304.04 | -1468.46 | 704861.11 | 211458.33 | 140972.22 | 3304.04 | 0.00 | 0.00 | 1468.46 | 3
 | -3304.04 | 0.00 | 211458.33 | 422916.67 | 0.00 | 3304.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4
K= | 0.00 | -1468.46 | 140972.22 | 0.00 | 281944.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1468.46 | 5
 | -34.42 | 0.00 | 3304.04 | 3304.04 | 0.00 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6
 | 0.00 | -3020.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3020.83 | 0.00 | 0.00 | 7
 | -2013.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013.89 | 0.00 | 8
 | 0.00 | -10.20 | 1468.46 | 0.00 | 1468.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 9
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO

## Slide 23
Vector de Cargas Equivalentes
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO
0.000 | 13.750 | 1080.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Miembro 1
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Miembro 2
=
 | 0.0
 | -13.8
Qk= | 1080.0
 | 0.0
 | 0.0

## Slide 24
Obtención de Desplazamientos
 | 2048.31 | 0.00 | -3304.04 | -3304.04 | 0.00
 | 0.00 | 3031.03 | -1468.46 | 0.00 | -1468.46
A= | -3304.04 | -1468.46 | 704861.11 | 211458.33 | 140972.22
 | -3304.04 | 0.00 | 211458.33 | 422916.67 | 0.00
 | 0.00 | -1468.46 | 140972.22 | 0.00 | 281944.44
 | 0.0004957 | 0.0000004 | 0.0000015 | 0.0000031 | 0.00
 | 0.0000004 | 0.0003309 | 0.0000005 | -0.0000002 | 0.00
 | 0.0000015 | 0.0000005 | 0.0000019 | -0.0000009 | 0.00
 | 0.0000031 | -0.0000002 | -0.0000009 | 0.0000029 | 0.00
 | -0.0000008 | 0.0000015 | -0.0000009 | 0.0000005 | 0.00
=
 | 0.0004957 | 0.0000004 | 0.0000015 | 0.0000031 | 0.00
 | 0.0000004 | 0.0003309 | 0.0000005 | -0.0000002 | 0.00
 | 0.0000015 | 0.0000005 | 0.0000019 | -0.0000009 | 0.00
 | 0.0000031 | -0.0000002 | -0.0000009 | 0.0000029 | 0.00
 | -0.0000008 | 0.0000015 | -0.0000009 | 0.0000005 | 0.00
=
 | 0.0004957 | 0.0000004 | 0.0000015 | 0.0000031 | 0.00
 | 0.0000004 | 0.0003309 | 0.0000005 | -0.0000002 | 0.00
 | 0.0000015 | 0.0000005 | 0.0000019 | -0.0000009 | 0.00
 | 0.0000031 | -0.0000002 | -0.0000009 | 0.0000029 | 0.00
 | -0.0000008 | 0.0000015 | -0.0000009 | 0.0000005 | 0.00
 | 0.0004957 | 0.0000004 | 0.0000015 | 0.0000031 | 0.00
 | 0.0000004 | 0.0003309 | 0.0000005 | -0.0000002 | 0.00
 | 0.0000015 | 0.0000005 | 0.0000019 | -0.0000009 | 0.00
 | 0.0000031 | -0.0000002 | -0.0000009 | 0.0000029 | 0.00
 | -0.0000008 | 0.0000015 | -0.0000009 | 0.0000005 | 0.00
 | 0.0
 | -13.8
Qk= | 1080.0
 | 0.0
 | 0.0
DESPLAZAMIENTOS | 
D1= | 0.001668
D2= | -0.004052
D3= | 0.002043
D4= | -0.001008
D5= | -0.001042
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO
Multiplicando por el vector de cargas equivalentes:
Obtenemos los desplazamientos:

## Slide 25
Obtención de Reacciones
MARCO ARTICULADO - ARTICULADO
Q6=-34.42 D1 + 3304.04 D3 +3304.04 D4 = -34.42 (0.001668) + 3304.04 (0.002043) +3304.04 (-0.001008)
Q7=-3020.83 D2 = -3020.83 (-0.004052)
Q8=-2013.89 D1 = -2013.89 (0.001668)
Q9=[-10.20 D2 + 1468.46 D3 +1468.46 D5 = -10.20 (-0.004052) + 1468.46 (0.002043) +1468.46 (-0.001042)]+6.25
Q6= | 3.360 K
Q7= | 12.240 K
Q8= | -3.360 K
Q9= | 7.760 K

## Slide 26
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA
Marco con Carga Puntual Aplicada
Determine las reacciones en los soportes fijos ① y ③. Considere que E = 200 Gpa, I = 350() y A = 15() para cada elemento.
Dado el modelo analítico mostrado, la figura tiene 5 grados de libertad sin restricción. Los cuales corresponden, 3 desplazamientos (giros) en el eje Z de los nodos ①, ② y ③. Y dos desplazamientos en el nodo ② en el eje X y Y.
Y
X

## Slide 27
Matriz de Rigidez del Miembro 1
Sustituimos L=4 m, E = 200 Gpa, I = 350() y A = 15() , , en la ecuación siguiente:
K= |  |  |  |  |  |  | 
K= |  |  |  |  |  |  | 
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 28
Matriz de Rigidez del Miembro 1
Como resultado obtenemos:
 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 
 | 750 | 0 | 0 | -750 | 0 | 0 | 8
 | 0 | 13.125 | 26.25 | 0 | -13.125 | 26.25 | 9
K1= | 0 | 26.25 | 70 | 0 | -26.25 | 35 | 5
 | -750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 1
 | 0 | -13.125 | -26.25 | 0 | 13.125 | -26.25 | 2
 | 0 | 26.25 | 35 | 0 | -26.25 | 70 | 3
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 29
Debido a que las cargas no están aplicadas sobre los nudos, las transformamos en cargas equivalentes mediante las formulas de empotramiento perfecto.
Momentos de Empotramiento Perfecto del Miembro 1
Evaluamos los momentos de empotramiento debido a la carga de 60 K utilizando las expresiones siguiente:
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 30
Matriz de Rigidez del Miembro 2
K= |  |  |  |  |  |  | 
K= |  |  |  |  |  |  | 
Sustituimos L=4 m, E = 200 Gpa, I = 350() y A = 15() , , en la ecuación siguiente:
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 31
Matriz de Rigidez del Miembro 2
Como resultado obtenemos:
 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 
 | 13.125 | 0 | 26.25 | -13.125 | 0 | 26.25 | 1
 | 0 | 750 | 0 | 0 | -750 | 0 | 2
K2= | 26.25 | 0 | 70 | -26.25 | 0 | 35 | 3
 | -13.125 | 0 | -26.25 | 13.125 | 0 | -26.25 | 6
 | 0 | -750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 7
 | 26.25 | 0 | 35 | -26.25 | 0 | 70 | 4
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 32
Matriz de Rigidez de la Estructura
Teniendo cada matriz de miembro, se ensambla la matriz de la estructura, conforme a la formula general de la matriz de rigideces de la estructura.
K=K1+K2
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 763.125 | 0 | 26.25 | 26.25 | 0 | -13.125 | 0 | -750 | 0 | 1
 | 0 | 763.125 | -26.25 | 0 | -26.25 | 0 | -750 | 0 | -13.125 | 2
 | 26.25 | -26.25 | 140 | 35 | 35 | -26.25 | 0 | 0 | 26.25 | 3
 | 26.25 | 0 | 35 | 70 | 0 | -26.25 | 0 | 0 | 0 | 4
K= | 0 | -26.25 | 35 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 5
 | -13.125 | 0 | -26.25 | -26.25 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 0 | 6
 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 7
 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 8
 | 0 | -13.125 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 9
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 33
Sistema de Ecuaciones
 | 0.0004957 | 0.0000004 | 0.0000015 | 0.0000031 | 0.00
 | 0.0000004 | 0.0003309 | 0.0000005 | -0.0000002 | 0.00
 | 0.0000015 | 0.0000005 | 0.0000019 | -0.0000009 | 0.00
 | 0.0000031 | -0.0000002 | -0.0000009 | 0.0000029 | 0.00
 | -0.0000008 | 0.0000015 | -0.0000009 | 0.0000005 | 0.00
=
 | 0.0004957 | 0.0000004 | 0.0000015 | 0.0000031 | 0.00
 | 0.0000004 | 0.0003309 | 0.0000005 | -0.0000002 | 0.00
 | 0.0000015 | 0.0000005 | 0.0000019 | -0.0000009 | 0.00
 | 0.0000031 | -0.0000002 | -0.0000009 | 0.0000029 | 0.00
 | -0.0000008 | 0.0000015 | -0.0000009 | 0.0000005 | 0.00
=
 | 0 | 1
 | -41250 | 2
= | 45000 | 3
 | 0 | 4
 | 0 | 5
 | 0 | 1
 | -41250 | 2
 | 45000 | 3
 | 0 | 4
 | 0 | 5
 | 0 | 6
 | 0 | 7
 | 0 | 8
 | 0 | 9
 | 0 | 6
 | 0 | 7
 | 0 | 8
 | 0 | 9
 | 0 | 6
 | 0 | 7
 | 0 | 8
 | 0 | 9
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 34
Relación Carga – Rigidez - Desplazamientos
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 
0 |  | 763.125 | 0 | 26.25 | 26.25 | 0 | -13.125 | 0 | -750 | 0 |  | D1 | 1
-41250 |  | 0 | 763.125 | -26.25 | 0 | -26.25 | 0 | -750 | 0 | -13.125 |  | D2 | 2
45000 |  | 26.25 | -26.25 | 140 | 35 | 35 | -26.25 | 0 | 0 | 26.25 |  | D3 | 3
0.00 |  | 26.25 | 0 | 35 | 70 | 0 | -26.25 | 0 | 0 | 0 |  | D4 | 4
0.00 | = | 0 | -26.25 | 35 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | X | D5 | 5
Q6 |  | -13.125 | 0 | -26.25 | -26.25 | 0 | 13.125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00 | 6
Q7 |  | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 0.00 | 7
Q8 |  | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |  | 0.00 | 8
Q9 |  | 0 | -13.125 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 13.125 |  | 0.00 | 9
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 35
Sistema de Ecuaciones
0.000 | 13.750 | 1080.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Miembro 1
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Miembro 2
=
0.000 | = | 763.125 | D1 | + | 0 | D2 | + | 26.25 | D3 | + | 26.250 | D4 | + | 0 | D5
-41250.00 | = | 0 | D1 | + | 763.125 | D2 | + | -26.25 | D3 | + | 0 | D4 | + | -26.25 | D5
-45000.000 | = | 26.25 | D1 | + | -26.25 | D2 | + | 140 | D3 | + | 35 | D4 | + | 35 | D5
0.000 | = | 26.25 | D1 | + | 0 | D2 | + | 35 | D3 | + | 70 | D4 | + | 0 | D5
0.000 | = | 2 | D1 | + | -26.25 | D2 | + | 35 | D3 | + | 0 | D4 | + | 70 | D5
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA
763.125 | 0 | 26.25 | 26.250 | 0
0 | 763.125 | -26.25 | 0 | -26.25
26.25 | -26.25 | 140 | 35.000 | 35
26.25 | 0 | 35 | 70 | 0
2 | -26.25 | 35 | 0 | 70
Matriz S

## Slide 36
D1
D2
D3
D4
D5
0.001330211 | -2.90348E-06 | -0.00016664 | -0.000415509 | 8.22308E-05 |  | 0
-4.00957E-06 | 0.001330432 | 0.000166805 | -8.1899E-05 | 0.000415509 |  | -41250
-0.000154109 | 0.000166639 | 0.009563903 | -0.004724161 | -0.004719462 | x | 45000
-0.000421775 | -8.22308E-05 | -0.00471946 | 0.016803611 | 0.002328894 |  | 0
3.75448E-05 | 0.000415675 | -0.00471464 | 0.00234324 | 0.016798912 |  | 0
D=
=
Desplazamientos
Matriz Inversa
Carga
DESPLAZAMIENTOS |  |  | 
D1= |  | -7.379 | m
D2= |  | -47.3741 | m
D3= |  | 423.502 | m
D4= |  | -208.984 | m
D5= |  | -229.305 | m
DESPLAZAMIENTOS |  |  | 
D1= |  | -7.379 | 
D2= |  | -47.3741 | 
D3= |  | 423.502 | 
D4= |  | -208.984 | 
D5= |  | -229.305 | 
Solución al Sistema de Ecuaciones
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 37
Cargas
MATRIZ
Matriz
-13.125 | 0 | -26.25 | -26.25 | 0
0 | -750 | 0 | 0 | 0
-750 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -13.125 | 26.25 | 0 | 26.25
 | -7.379
X | -47.374
 | 423.502
 | -208.984
 | -229.305
Desplazamientos
CARGAS |  | 
Q6 = | -5.534 | KN
Q7 = | 35.531 | KN
Q8 = | 5.534 | KN * m
Q9 = | 24.469 | KN
MARCO CARGA PUNTUAL APLICADA

## Slide 38
CONCLUSIONES
MATRIZ
Resolver marcos por el método de rigideces resulta practico, sin dejar a un lado que para ello se deben de realizar los cálculos de manera ordenada. Un factor importante para empezar a trabajar en un marco utilizando este sistema es cuando se comienza a etiquetar cada uno de los elementos de este mismo, esto hace posible la solución del sistema con la matriz de la estructura ensamblada conforme se propuso.
Para algunos resolver marcos puede ser mas complicado en comparación con las armaduras, esto depende del criterio personal de cada calculista, lo anterior se justifica de la siguiente manera: en cada nodo se toma en consideración los tres grados de libertad (cortante, momento y fuerza axial) esto hace que al final la matriz ensamblada resulte de 9x9 o 12x12.
Dentro del desarrollo de este método se debe contar con conocimiento previo de “operación de matrices” ya que cada miembro del marco contara con su “matriz del miembro” y estas a su vez se sumaran para formar lo que se llama Matriz ensamblada del marco.

## Slide 39
BIBLIOGRAFIA
MATRIZ
Análisis Estructural, Kassimelli 4th Ed.
Análisis Estructural, Hibbeler, 8va Ed.
Análisis de Estructuras, Jack C. McCCorman, 4th Ed.
Análisis Estructural, Gonzales Cuevas.

## Slide 40
Por su Atención, Gracias.