## Slide 1
ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
ÍNDICE
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE

## Slide 2
ÍNDICE
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN
EFECTO DE ESBELTEZ Y AMPLIFICACIÓN DE MOMENTOS
COMPORTAMIENTO DE ELEMENTOS FLEXO COMPRIMIDOS EN MARCOS RESTRINGIDOS Y NO RESTRINGIDOS LATERALMENTE
DISEÑO DE VIGAS-COLUMNAS
DISEÑO DE PLACAS DE BASE PARA COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 3
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 4
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Si bien muchos miembros estructurales pueden tratarse como columnas cargadas de manera axial o como vigas con solo cargas de flexión, la mayoría de las vigas y columnas se encuentran sometidas, hasta cierto grado, a la flexión y a la carga axial. Esto se cumple para las estructuras estáticamente indeterminadas.
Otro ejemplo de viga – columna puede a veces encontrarse en las armaduras de techo.
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 5
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN
Fórmulas de interacción
La desigualdad de la ecuación 2.3 puede escribirse de la forma siguiente
Si más de un tipo de resistencia está implicada, la ecuación 6.1 se empleará para formar la base de una forma de interacción. En conjunto con la flexión biaxial, la suma de las razones carga – resistencia debe limitarse a la unidad. Por ejemplo, si actúan la flexión y la compresión axial, la fórmula de la interacción sería.
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 6
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Fórmulas de interacción
Ecuación H1 – 1b del AISC
Ecuación H1 – 1a del AISC
Para
Para

## Slide 7
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
La viga – columna que se muestra en la figura 6.2 está articulada en ambos extremos y está sometida a cargas factorizadas. La flexión es respecto al eje fuerte. Determine si este miembro satisface la ecuación de interacción apropiada en las Especificaciones del AISC.

## Slide 8
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO-SOLUCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Como se mostró en la sección 6.3 los momentos aplicados en las Ecuaciones H1-1a y H1-1b, respectivamente del AISC, son a veces incrementados por la amplificación de momento. El propósito de este ejemplo es ilustrar como funcionan las fórmulas de interacción.
De las tablas de carga para columnas, la resistencia de diseño por compresión axial de un perfil W8” x 58 con Fy = 50 ksi y una longitud efectiva KyL = 1.0 X 17 pies, es Øc Pn = 635 kips.
Como la flexión es respecto al eje fuerte, el momento de diseño Øb Mn para Cb = 1.0 puede obtenerse de las cartas de diseño de vigas en la parte 4 del manual.
Para una longitud no soportada Lb = 17 ft
Øb Mn = 202 kips-ft

## Slide 9
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO-SOLUCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Para las condiciones de extremo y cargas de este problema, el valor de Cb = 1.32
Øb Mn = 1.32 (202) = 267 kips-ft
Sin embargo, este momento es mayor que Øb Mp = 224 kips-ft (también obtenido de las cartas de diseño de vigas), por lo que el momento de diseño debe limitarse a Øb Mp. Por lo tanto:
Øb Mn = 224 kips-ft
El momento flexionante máximo ocurre a media altura, por lo que

## Slide 10
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO-SOLUCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Determine que ecuación de interacción gobierna
Este miembro satisface las especificaciones AISC

## Slide 11
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EFECTOS DE ESBELTEZ Y AMPLIFICACIÓN DE MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 12
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EFECTOS DE ESBELTEZ
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
El enfoque anterior para el análisis de los miembros sometidos a la flexión más carga axial es satisfactorio en tanto que esta última no sea muy grande. La presencia de la carga axial produce momentos secundarios y a menos que la carga axial sea relativamente pequeña, esos momentos adicionales deben tomarse en cuenta. Para entender esto; se observará la siguiente figura, en la cual se aprecia una viga – columna con una carga axial y una carga transversal uniforme.

## Slide 13
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EFECTOS DE ESBELTEZ
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
En un punto 0 cualquiera, hay un momento flexionante causado por la carga uniforme y un momento adicional P y originado por la carga axial al actuar con una excentricidad respecto al eje longitudinal del miembro. Este momento secundario es máximo donde la deflexión es máxima, en este caso la mitad de la altura, donde el momento total es:
Por supuesto, el momento adicional causa una deflexión adicional por encima de la resultante de la carga transversal. Como la deflexión total no puede encontrarse directamente, este momento no es lineal y sin conocer la deflexión, no podemos calcular el momento.

## Slide 14
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
MÉTODOS DE ANÁLISIS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Los métodos de análisis estructural ordinarios, que no toman en cuenta la geometría desplazada, se denominan de primer orden. Los procedimientos numéricos interactivos, llamados métodos de segundo orden, pueden emplearse para encontrar las deflexiones y los momentos secundarios, pero esos métodos son impracticables para los cálculos manuales y son, por lo regular, implementados con un programa de computadora, SAP 2000. La mayoría de los reglamentos y de las especificaciones de diseño, incluyendo las Especificaciones AISC, permiten el uso de análisis de segundo orden o del método de la amplificación del momento.
Este método implica calcular el momento flexionante máximo que resulta de las cargas de flexión (cargas transversales o momentos de extremo del miembro), por medio de un análisis de primer orden para luego multiplicarlo por un factor de amplificación de momento para tomar en cuenta el momento secundario. Se desarrolla, enseguida; una expresión para este factor.

## Slide 15
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
En la siguiente figura se muestra un miembro simplemente apoyado con la carga axial y cierto desalinamiento inicial. Este desalinamiento inicial puede ser aproximado por:
Donde e es el desplazamiento máximo inicial que ocurre a la mitad del claro. Para el sistema coordenado mostrado, la relación momento-curvatura puede describirse como:

## Slide 16
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
AMPLIFICACIÓN DE MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
AMPLIFICACIÓN DEL MOMENTO:
El momento flexionante M es causado por la excentricidad de la carga axial Pu con respecto al eje del miembro. Esta excentricidad consiste en el desalinamiento inicial más la deflexión adicional y que resulta de la flexión. En cualquier posición, el momento es:
Al sustituir esta expresión en la ecuación diferencial, obtenemos:
Al reordenar los términos, resulta:

## Slide 17
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
AMPLIFICACIÓN DE MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
AMPLIFICACIÓN DEL MOMENTO:
Que es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Como es una ecuación de segundo orden, habrá dos condiciones de soporte mostradas, las condiciones de frontera son:
En x = 0, y = 0 y en x= L, y = 0
Es decir, el desplazamiento es cero en cada extremo, una función que satisface la ecuación diferencial y las condiciones de frontera es:
Donde B es una constante. Sustituyéndola en la ecuación diferencial, obtenemos:

## Slide 18
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
AMPLIFICACIÓN DE MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
AMPLIFICACIÓN DEL MOMENTO:
Al despejar la constante encontramos:
AISC
(C1-2)

## Slide 19
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
AMPLIFICACIÓN DE MOMENTO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
AMPLIFICACIÓN DEL MOMENTO:
Donde Mo es el momento máximo no amplificado. En este caso, esto resulta del desalineamiento inicial, pero general, esto puede resultar de las cargas transversales o de momentos en los extremos. El factor de amplificación de momento es por lo tanto:
Como veremos después, la forma exacta del factor de amplificación de momento del AISC puede ser ligeramente diferente en forma al mostrar la expresión anterior.

## Slide 20
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PANDEO LOCAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
SOLUCIÓN
Vea que la ecuación 4.6 a del capítulo 4 – para el eje de flexión
De la expresión 6.4:
Que representa un incremento del 15% en un momento flexionante. El momento primario amplificado es de 1.15 x Mu = 1.15(93.5) = 107.5 ft-kips

## Slide 21
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PANDEO LOCAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
PANDEO LOCAL DEL ALMA EN VIGAS – COLUMNAS
Perfiles tabulados, en tanto que no se tenga carga axial. En presencia de la carga axial, el alma puede ser no compacta. Cuando usamos la notación λ = tenemos lo siguiente:
Si ƛ ≤ ƛ p es un perfil compacto Si ƛ p < ƛ ≤ ƛ r es un perfil no compacto
Si ƛ > ƛ r es un perfil esbelto

## Slide 22
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PANDEO LOCAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
La sección B5 del manual AISC, en tabla B5.1, prescribe los siguientes limites:
Donde Py= Ag Fy, es la carga axial requerida para alcanzar el estado limite de fluencia.

## Slide 23
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PANDEO LOCAL
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 24
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
EJEMPLO 6.3
Un perfil W12” x 65 de acero A36, está sometido a un momento flexionante y a una carga axial factorizada de 300 kips. Revise si el alma es compacta.
Este perfil es compacto para cualquier valor de la carga axial porque no hay un pie de pagina en la tabla aplicable de cargas para columnas que indique lo contrario. Sin embargo, como ilustración, revisamos aquí la razón ancho – espesor.

## Slide 25
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO - SOLUCIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
SOLUCIÓN
De las tablas de dimensiones y propiedades
El alma es por lo tanto compacta. Note que, para cualquier Fy disponible, h/tw será menor que 253/, que es el menor valor posible p, por lo que el alma del perfil W12” x 65, siempre será compacta.
AISC
Tabla B5.1

## Slide 26
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
COMPORTAMIENTO DE ELEMENTOS FLEXO COMPRIMIDOS EN MARCOS RESTRINGIDOS Y NO RESTRINGIDOS LATERALMENTE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 27
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Las Especificaciones de la AISC tratan la amplificación del momento en el capítulo “C”, sobre Marcos y otras Estructuras. Dos factores de ampliación se usan en el LRFD:
Para tomar en cuenta la amplificación resultante por la deflexión del miembro, y;
Otro para el efecto del desplazamiento lateral cuando el miembro es parte de un marco no arriostrado.

## Slide 28
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
En la figura, el miembro está restringido contra el desplazamiento lateral y el momento secundario máximo es , que se suma al momento máximo dentro del miembro.

## Slide 29
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Si el marco está realmente no arriostrado, como se muestra en la figura 6.5b; hay un componente adicional del momento secundario, que es causado por el desplazamiento lateral. Este momento secundario tiene un valor máximo de , que representa una amplificación del momento de extremo.

## Slide 30
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Para aproximar esos dos efectos, se utilizan dos factores de amplificación B1 y B2 para los dos tipos de momentos. El momento amplificado por emplearse en el diseño se calcula con cargas y momentos factorizados como se muestra a continuación:
(Ecuación C1-1 del AISC)

## Slide 31
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FACTOR DE AMPLIFICACIÓN
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Dónde:
Mnt=Momento máximo al suponer que no ocurre un desplazamiento lateral, el marco realmente arriostrado. (El subíndice “nt” se refiere a “no traslación”)
Mtl= Momento máximo causado por un desplazamiento lateral. Este momento puede ser causado por las cargas laterales o por las cargas de gravedad no balanceadas. Las cargas de gravedad pueden producir un desplazamiento lateral si el marco es asimétrico o si las cargas de gravedad están asimétricamente colocadas. (El subíndice “tl” se refiere a “traslación lateral”)
B1= Factor de ampliación para los momentos que ocurren en el miembro cuando éste está arriostrado contra el desplazamiento lateral.
B2= factor de ampliación para los momentos que resultan por desplazamiento lateral.

## Slide 32
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE VIGAS-COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 33
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE VIGAS - COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Debido a las muchas variables en las formas de interacción, el diseño de vigas-columnas es esencialmente un proceso de tanteos. Se selecciona un perfil de prueba y luego se revisa si éste satisface la fórmula de interacción gobernante. Existe un método para elegir un perfil de prueba, la esencia de éste es “convertir” los momentos flexionantes a las cargas axiales equivalentes. Esas cargas ficticias se suman a las cargas reales y se selecciona en las tablas de carga para columnas un perfil que soporte la carga total. La carga axial efectiva total ésta dada por:

## Slide 34
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE VIGAS - COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Dónde:
  : Carga axial real factorizada (kips).
  : Momento factorizado respecto al eje x (ft-kips).
  : Momento factorizado respecto al eje y (ft-kips).
  m : Constante tabulada.
  u : Constante tabulada.
AISC
Pag. 241

## Slide 35
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE VIGAS - COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
La base de este procedimiento puede examinarse al reescribir la ecuación pasada de la siguiente forma:
Primero se multiplican ambos lados por

## Slide 36
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE VIGAS - COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Los valores promedio de la constante m se han calculado para diferentes grupos de perfiles W y están dados en la tabla 3-2 en la parte 3 del manual. Los valores de u están dados en las tablas de carga para columnas para cada perfil en la lista. Para seleccionar un perfil de prueba para un miembro de carga axial y flexión respecto a ambos ejes, procede como sigue:
  1.- Selecciona un valor de prueba de m basado en la longitud efectiva. Haga u=2
  2.- Calcule una carga axial efectiva de compresión:
  3.- Use el valor de u en las tablas de carga para columnas y un valor mejorado de m de la tabla 3-2 para calcular un valor mejorado de . Seleccione otro perfil.
  4.- Repita el proceso hasta que no haya cambio en .

## Slide 37
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Un cierto miembro estructural en un marco arriostrado debe soportar una carga axial en compresión factorizada de 150 kips y momentos de extremo factorizados de 75ft-kips respecto al eje fuerte y de 30ft-kips respecto al eje débil. Ambos momentos ocurren en un extremo; el otro extremo está articulado. La longitud efectiva con respecto a cada eje es de 15ft. No hay cargas transversales sobre el miembro. Utilice acero A36 y seleccione un perfil W ligero.

## Slide 38
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Donde puede estimarse igual a 1.0 para fines de efectuar una selección de prueba. Para cada uno de los dos ejes.
De la tabla obtenemos m = 1.75 por interpolación.
U = 2.0

## Slide 39
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Se toma un perfil empezando por los mas pequeños se toma como ensaye W8”x67 (:
m = 2.1
, por lo que se debe de tomar otro perfil. Ensaye W10”x60 (:
m = 1.85
Es satisfactorio. Es un perfil de prueba potencial.

## Slide 40
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Se revisaran los W12 y W14 como otras posibilidades. Ensaye W12” x58 (:
m = 1.55
Es satisfactorio, por tanto, es un perfil de prueba potencial. Por lo que se usara un perfil W12”x58 como perfil de prueba:
se usa la ecuación H1-1a del AISC
Se calculan los momentos por flexión respecto al eje x:

## Slide 41
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 42
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Determine ahora la resistencia de diseño. De las curvas de diseño para vigas, para y , De la figura 5.15g, . Para la resistencia de diseño es:
Este momento es mayor que = 233ft-kips = 233ft-kips.
Calcule los momentos por flexión respecto al eje y

## Slide 43
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Use un perfil W12”x58 es compacto para cualquier valor , por lo que la resistencia nominal es . La resistencia de diseño es:

## Slide 44
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.8
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Pero , lo que significa que debe tomarse como:
De la ecuación H1-1a del AISC,
(es satisfactorio)
Respuesta: use un perfil W12”x58

## Slide 45
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
MÉTODO DE YURA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
La carga axial equivalente por usarse es:
Donde:
  P : Carga axial factorizada.
  : Momento factorizado respecto al eje x.
  : Momento factorizado respecto al eje y.
  d : Peralte de la viga
  b : ancho del patín de la viga.

## Slide 46
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.9
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Use el método de Yura para seleccionar un perfil W12 de prueba para la viga-columna del ejemplo 6.8
La carga axial equivalente es:
Donde el ancho b se supone que es 12”. De las tablas para columnas ensaye W12”x72 (

## Slide 47
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.9
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Cuando los términos de flexión dominan, Yura recomienda que la carga axial se convierta en un momento flexionante equivalente con respecto al eje x. Un perfil de prueba puede, entonces, seleccionarse de las cartas de diseño de vigas en la parte 3 del manual. Este momento equivalente es:

## Slide 48
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE VIGAS-COLUMNAS NO ARRIOSTRADAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
El diseño preliminar de vigas-columnas en marcos arriostrados ya ha sido ilustrado. El factor se supone igual a 1.0 para fines de seleccionar un perfil de prueba. Para vigas-columnas sometidas a un desplazamiento lateral, el factor de amplificación se basa en varias cantidades que no pueden ser conocidas hasta que todas las columnas del marco hayan sido seleccionadas. Si la ecuación C1-4 del AISC se usa para , la deflexión lateral, , puede no estar disponible para un diseño preliminar. Si se emplea la ecuación, C1-5 del AISC, puede no ser conocida. Los siguientes métodos se sugieren para evaluar :

## Slide 49
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE VIGAS-COLUMNAS NO ARRIOSTRADAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Método1: suponga que . Después de que se ha seleccionado un perfil de prueba, calcule con la ecuación, C1-5 del AISC, al suponer que es la misma que para el miembro en consideración.
Método2: utilice un limite predeterminado para el índice de ladeo, , que es la razón del desplazamiento de piso a la altura de este último. El empleo de un índice de ladeo permisible máximo es un requisito de servicio similar al límite impuesto a las deflexiones de las vigas. Recuerde que, , es el ladeo provocado por, por lo que si el índice de ladeo se basa en las cargas de servicio; entonces las cargas laterales, H, deben también ser cargas de servicio. El uso de un índice de ladeo prescrito, permite al ingeniero determinar el valor final de, , desde el principio.

## Slide 50
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
La figura muestra un marco de un solo piso no arriostrado sometido a una carga muerta, carga viva de techo y viento. Las cargas de gravedad de servicio se muestran en la figura y la carga de servicio por viento; (incluye viento hacia arriba o succión sobre el techo). Utilice acero A572 grado 50 y seleccione un perfil W12 para las columnas. Diseñe para un índice de ladeo de 1/400 basado en la carga de servicio por viento. La flexión es respecto al eje fuerte y cada columna está arriostrada lateralmente en la parte inferior.

## Slide 51
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 52
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 53
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Combinación de cargas:
A4-2: 1.2D + 0.5
1.2(14) + 0.5(26) = 29.8kips
= 1.2(50) + 0.5(94) = 107ft-kips
= 0
A4-3: 1.2D + 1.6 + 0.8W
1.2(14) + 1.6(26) + 0.8(-9 + 1) = 52.0kips
= 1.2(50) + 1.6(94) + 0.8(-32) = 184ft-kips
= 0.8(20) = 16.0ft-kips
A4-4: 1.2D + 1.3W + 0.5
1.2(14) + 1.3(-9 + 1) + 0.5(26) = 19.4kips
= 1.2(50) + 1.3(-32) + 0.5(94) = 65.4ft-kips
= 1.3(20) = 26ft-kips

## Slide 54
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Para fines de seleccionar un perfil de prueba, suponga que . El valor de puede calcularse con la ecuación C1-4 del AISC y el índice de ladeo de diseño:
La carga horizontal no factorizada ΣH se usa porque el índice de ladeo se basa en el ladeo máximo causado por las cargas de servicio. Por lo tanto:

## Slide 55
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Para la condición arriostrada se usara . Como el miembro esta arriostrado en la dirección fuera del plano, se usara . Se puede entonces hacer una selección de prueba al utilizar el método dado en la parte 3 del manual. De la tabla 3-2, el factor de flexión m es 1.5 para perfiles W12 con KL=15ft.
Para KL = = 15ft, un W12”x53 tiene una resistencia de diseño de . Para el eje x,

## Slide 56
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Ensaye un W12”x53, para la condición arriostrada:
De la ecuación C1-2 del AISC

## Slide 57
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Como es el valor original supuesto y no cambiará, el valor previamente calculado de no se altera.
De las cartas de diseño para vigas, en la parte 4 del manual, con el momento de diseño para un W12”x53 con es
Para un momento flexionante que varia linealmente desde cero en un extremo hasta un máximo en el otro, el valor de es de 1.67. el valor corregido de momento de diseño es:
La resistencia de diseño debe limitarse a:

## Slide 58
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Determine la formula de interacción apropiada:

## Slide 59
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Ensaye W12”x45, para KL==15ft, = 299 kips, para el eje x:
Para la condición no arriostrada:

## Slide 60
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
De la ecuación C1-2 del AISC,
De las cargas para diseño de vigas con , el momento de diseño para un perfil W12”x45 con es
Para ;
Entonces, la resistencia de diseño es:

## Slide 61
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Determine la formula de interacción apropiada:
Use perfil W12”x45

## Slide 62
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.10
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 63
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ARMADURAS CON CARGAS ENTRE NUDOS DE LA CUERDA SUPERIOR
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Si un miembro en compresión de una armadura debe soportar las cargas transversales entre sus extremos; él estará sometido a la flexión así como a la compresión axial y es, entonces, una viga-columna. La cuerda superior de una viga de acero, de alma abierta, debe soportar las cargas de gravedad uniformemente distribuidas sobre una cuerda superior. Para tomar en cuenta a las cargas de la naturaleza, una armadura puede modelarse como un conjunto de miembros de cuerda continua y miembros del alma articulados.

## Slide 64
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ARMADURAS CON CARGAS ENTRE NUDOS DE LA CUERDA SUPERIOR
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Las cargas axiales y los momentos flexionantes pueden, entonces hallarse al emplear un método de análisis estructural, como el método de la rigidez. Sin embargo; la magnitud de los momentos implicados no justifica, por lo común, emplear este grado de complejidad y en la mayoría de los casos será suficiente con utilizar un análisis aproximado. Es por eso que se recomienda el siguiente procedimiento:
1.- Considerar a cada miembro de la cuerda superior como una viga doblemente empotrada,
2.- Sume las reacciones de esta viga empotrada a las cargas reales de nudo para obtener las cargas totales del nudo, y
3.- Analice la armadura con esas cargas totales de nudo actuando.

## Slide 65
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ARMADURAS CON CARGAS ENTRE NUDOS DE LA CUERDA SUPERIOR
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 66
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
La armadura de techo de cuerdas paralelas que se muestra en la figura soporta los largueros en los nudos de la cuerda superior y también a la mitad entre ellos. Las cargas factorizadas transmitidas por los polines son las indicadas. Diseñe la cuerda superior.
Utilice acero A36 y seleccione una T estructural recortada de un perfil W.

## Slide 67
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
De la parte 4 del manual sobre “diseño de vigas y trabes”, el momento de empotramiento para cada miembro de la cuerda superior es:
La fuerza axial de compresión máxima ocurrirá en el miembro DE y puede encontrarse al considerar el equilibrio de un cuerpo libre de la porción de la armadura a la izquierda de la sección a-a:

## Slide 68
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Diseñe para una carga axial de 90kips y un momento flexionante de 3.0 kips.
Si se usa una T de 6 in.

## Slide 69
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 70
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
De las tablas para columnas, con y , ensaye un perfil WT6”x17.5 ()
,
Como hay una carga transversal sobre el miembro y los extremos están restringidos
. Calcule :
AISC (C1-2)

## Slide 71
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
El momento aplicado es:
Para el patín:
Para el alma:
AISC Tabla B5.1

## Slide 72
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Como < , para el patín y el alma, el perfil no es esbelto y gobierna, entonces, el pandeo lateral torsionante. De la ecuación, F1-15, del AISC (pg.777):
para las almas en tensión.
para almas en compresión.
AISC
(F1-15)

## Slide 73
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
De la ecuación, F1-16, del AISC
Resistencia nominal según la ecuación F1-15 del AISC es:
AISC
(F1-16)

## Slide 74
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Limitado a un máximo de:

## Slide 75
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Determine cual es la formula de interacción que se debe usar:

## Slide 76
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Ensaye un WT6” x20 (). Calcule primero :
El momento amplificado es:

## Slide 77
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Revise los parámetros de esbeltez. Para el patín:
Para el alma:

## Slide 78
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Como la flexión es respecto al eje débil:
Sujeto a un máximo de:
Como
=0.90(13.28)=11.95ft-kips

## Slide 79
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
EJEMPLO 6.1
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Determine que fórmula de interacción usar:
Es satisfactorio
Use un perfil WT6”x20

## Slide 80
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE PLACAS DE BASE PARA COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN

## Slide 81
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PLACAS DE APOYO PARA VIGAS Y PLACAS BASE PARA COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
El procedimiento de diseño para placas de base para columnas es similar al usado para las placas de apoyo de vigas y por es razón los consideramos juntos. La determinación del espesor de una placa de base para columnas requiere la consideración de la flexión. En ambos casos; la función de la placa es distribuir una carga concentrada al material del soporte.
El diseño de la placa de apoyo consta de tres pasos:
  Determinar la dimensión N, de manera que se impidan la fluencia del alma y el aplastamiento de la misma.
  Determine la dimensión B, de manera que el área B*N sea suficiente para impedir que el material de soporte (usualmente concreto) sea aplastado por apoyo.
  Determine el espesor t, de manera que la placa tenga suficiente resistencia por flexión.

## Slide 82
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
FLUENCIA DEL ALMA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
La fluencia del alma es el aplastamiento compresivo del alma de una viga causado por la aplicación de una fuerza de compresión al patín directamente arriba-abajo del alma.
La fluencia ocurre cuando el esfuerzo de compresión sobre una sección horizontal por el alma alcanza el punto de fluencia. Cuando la carga es transmitida por una placa, se supone que la fluencia del alma tiene lugar sobre la sección mas cercana de ancho tw.
La resistencia nominal por fluencia del alma en el soporte es:
La longitud, N, de apoyo en el soporte no debe ser menor que k. En la carga anterior la longitud de la sección sometida a fluencia es:
Y la resistencia nominal es:
La resistencia de diseño φRn, donde φ = 1.0.
AISC
(K1-3)

## Slide 83
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
APLASTAMIENTO DEL ALMA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
El aplastamiento del alma, es el pandeo del alma provocada por la fuerza de compresión trasmitida a través del patín. Para una carga interior, la resistencia nominal por aplastamiento del alma es:
Para una carga en o cerca del soporte (distancia no mayor que la mitad del peralte de la viga desde el extremo), la resistencia nominal es:
o
El factor de resistencia para el estado límite es: φ = 0.75.

## Slide 84
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
RESISTENCIA DE APOYO DEL CONCRETO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
El material usado para soporte de una viga puede ser concreto, mampostería u otro material. Lo usual es el concreto. Este material debe resistir la carga aplicada por la placa de acero si la placa cubre toda el área del soporte, la resistencia nominal es:
Si la placa no cubre toda en área del soporte:
Donde:
f’c = resistencia por compresión del concreto a los 28 días,
A1 = área de apoyo, y
A2 = área total del soporte.
El AISC requiere también que:
La resistencia de diseño por apoyo φcPp, donde φc = 0.60.

## Slide 85
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESPESOR DE LA PLACA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Una vez que se han determinado la longitud y ancho de la placa, la presión de apoyo promedio se trata como carga uniforme sobre la cara inferior de la placa; y se supone soportada en su parte superior sobre un acho central de 2k y longitud N.
La placa se considera entonces flexionada respecto a un eje paralelo al claro de la viga. La placa es tratada así como un voladizo de claro, n=(B – 2k)/2 y ancho N.
El momento flexionante máximo en la placa es:
Donde; Ru/BN, es la presión de apoyo promedio entre la placa y el concreto.

## Slide 86
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
ESPESOR DE LA PLACA
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Para una sección transversal rectangular de ancho unitario y profundidad t, el momento plástico es:
Como φbMn, debe ser por lo menos igual a Mu,

## Slide 87
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA DE APOYO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Diseñe una placa de apoyo para distribuir la reacción de un perfil W21”x68 con un claro de 15 pies 10 pulgadas, entre centros de soportes. La carga total de servicio; incluido el peso de la viga es de 9 kips/ft, con partes iguales de carga muerta y viva. La viga estará soportada sobre muros de concreto reforzado con, f’c= 3500 psi. La placa y la viga son de acero A36.
Solución: la carga factorizada es:
y la reacción es:
Determinar la dimensión, N, requerida para prevenir la fluencia del alma. La resistencia de diseño para este estado limite es:

## Slide 88
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA DE APOYO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Para
Para prevenir el aplastamiento del alma, suponga N/d>0.2 y ensaye con:
Para
Revisar la suposición:
AISC
(K1-5b)

## Slide 89
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA DE APOYO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Ensaye, N = 6 in. Determine la dimensión, B, considerando la resistencia para el apoyo. Una suposición conservadora es que el área total del soporte va a ser utilizada. Entonces; el área A1, requerida para la placa puede encontrarse de la siguiente manera:
El valor mínimo de la dimensión B es:

## Slide 90
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA DE APOYO
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Se redondea, B, a la pulgada mas cercana. Ensaye B = 10 in.
Calcule el espesor requerido para la placa:
De:
Respuesta:
Use una PL 1¼”x6”x10”

## Slide 91
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PLACAS BASE PARA COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Una diferencia importante es que la flexión en las placas de apoyo para vigas es en una dirección, mientras que las placas de base de columnas están sometidas a flexión en dos direcciones. Además; el aplastamiento y la fluencia del alma, no influyen en el diseño de las placas de base para las columnas.
Las placas de base para las columnas, pueden clasificarse en grandes y pequeñas. Las placas pequeñas son aquellas cuyas dimensiones son aproximadamente las mismas que las dimensiones de la columna.

## Slide 92
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PLACAS BASE PARA COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
El espesor de las placas grandes esta determinado por consideración de la flexión de las porciones de la placa que se extienden más allá del perfil.
Dos de los ejes son paralelos al alma y a 0.80bf entre sí y dos ejes son paralelos a los patines y a 0.95d entre sí.

## Slide 93
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
PLACAS BASE PARA COLUMNAS
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Las placas de base pequeñas, ligueramente cargadas, pueden diseñarse utilizando el método de Murray – Stockwell.
El espesor requerido para la placa es:
Donde:
AISC
Pag. 1864

## Slide 94
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA BASE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Un perfil W10”x49 se utiliza como columna soportada por una zapata de concreto con se ve en la figura. La parte superior de la zapata es de 18’’x18’’. Diseñe una placa de basa de acero A36 para una carga muerta de la columna de 98 kips y una carga viva de 145 kips. La resistencia del concreto es de f’c= 3000psi.
Solución: la carga factorizadas es:

## Slide 95
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA BASE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Calcule el área requerida de apoyo:
Revisión:
La placa debe ser por lo menos tan grande como la columna por lo que:

## Slide 96
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA BASE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Para B = N = 13 in; = 13(13) = 169 in²
Las dimensiones de las franjas m y n, en voladizo pueden determinarse de la figura.

## Slide 97
M. C. ANTONIO DANIEL MARTÍNEZ DIBENE
ÍNDICE
DISEÑO DE UNA PLACA BASE
DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO ELEMENTOS A FLEXOCOMPRESIÓN
Como simplificación conservadora, haga λ = 1.0. Obteniendo:
El espesor requerido para la placa es:
Respuesta:
Use un PL 1”x13”x13”
AISC
Pag. 1864